## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Όλες οι περιπτώσεις αναφοράς εμπορικών ονομασιών προϊόντων γίνονται για τη διευκόλυνση του προμηθευτή προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και αφορούν προμήθεια του αναφερόμενου ή ισοδύναμου προϊόντος

| Α/Α τμήματος | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Πιλοτική εγκατάσταση καύσης δειγμάτων φυσικού αερίου | Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή ΠΔΜ Κοζάνη |
| α/α | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Γενικά χαρακτηριστικά | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 1. Συστοιχία φιαλών Φ.Α η Υγραερίου με δικό της σειριακό αριθμό και ελέγχο από εξωτερικό φορέα πιστοποίησης (νηογνώμονα) ότι είναι σωστά κατασκευασμένη και είναι κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση υγραερίου. |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | 2. Συλλέκτης /Διανομέας βαρέως τύπου με στρόφιγγες ασφαλείας , ασφαλιστικό γραμμής, μανόμετρο, και τρείς δυνατότητες εξόδου κατά UNI 7131 |  |  |  |  |
|  | 3. Εύκαμπτος σύνδεσμος με μεταλλική επένδυση για σύνδεση φιαλών με συλλέκτη 70cm. Σύνδεση μεταξύ του συστήματος των σωλήνων Φυσικού Αερίου και της συστοιχίας φιαλών. Είναι ευέλικτο και επεκτάσιμο από ανοξείδωτο χάλυβα (σπιράλ) AISI 316L και πλαστικό κάλυμμα με διάφορα μήκη κατά DIN 3384 |  |  |  |  |
|  | 4. Μανόμετρο συλλέκτη ¼’’ υψηλής πίεσης γλυκερίνης Φ63. Το μανόμετρο θα είναι τύπου Bourdon γλυκερίνης ορειχάλκινο διαμέτρου 63 χιλιοστών και κατάλληλης κλίμακας ώστε οι ενδείξεις της μέτρησης να λαμβάνονται στην περιοχή μεταξύ του 1/4 και 3/4 της κλίμακας ενδείξεων, (0-16 bar οπωσδήποτε) κατά ΕΝ 837-1 |  |  |  |  |
|  | 5. Ασφαλιστικό γραμμών Βάνα με τρία συστήματα ασφαλείας ½΄΄και ασφαλιστικό πίεσης εκτόνωσης 3bar. Η βάνα περιλαμβάνει διακόπτη κλεισίματος παροχής , βαλβίδα θερμικής προστασίας και τέλος βαλβίδα διακοπής υπερβολοκής ροής. Μέγιστη πίεση αντοχής 5bar. Activating Temperature 95-100oC, Responding time 60sec MOP 200mbar κατά EN 331,DIN 3586, VP 627. |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | 6. Ορειχάλκινη συστολή Αμερικής ½’’ χ ¼’’ υψηλής πίεσης από ορείχαλκο υψηλής κλάσης κατά ISO 228, θερμοκρασίας -10 έως 95οC. |  |  |  |  |
|  | 7. Ορειχάλκινος συστολικός μαστός ½’’ χ ¼’’ υψηλής πίεσης από ορείχαλκο υψηλής κλάσης κατά ISO 228, θερμοκρασίας -10 έως 95οC. |  |  |  |  |
|  | 8. Ορειχάλκινες βάνες ½’’ θ-θ μοχλό PN 16 κάτα ΕΝ 331 |  |  |  |  |
|  | 9. Ρυθμιστής Υ.Π 6Kg /hr 1ou σταδίου με μανόμετρο. Σύνδεση αριστερό ρακόρ ¼ θηλυκό, πίεση εισόδου 2,8-16bar και πίεση εξόδου 0-3bar. Πιστοποίηση κατά CE |  |  |  |  |
|  | 10. Ρυθμιστής X.Π 10Kg /hr 2ou σταδίου. Σύνδεση αριστερό ρακόρ ½ θηλυκό, πίεση εισόδου 0,5-5bar και πίεση εξόδου 25-45mbar. Πιστοποίηση κατά CE |  |  |  |  |
|  | 11. Ορειχάλκινος μαστός ½’’ Α/Δ υψηλής πίεσης από ορείχαλκο υψηλής κλάσης κατά ISO 228, θερμοκρασίας -10 έως 95οC. |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | 12. Ορειχάλκινη συστολή Αμερικής ½’’ υψηλής πίεσης από ορείχαλκο υψηλής κλάσης κατά ISO 228, θερμοκρασίας -10 έως 95οC. |  |  |  |  |
|  | 13. Ορειχάλκινος μαστός ½’’ υψηλής πίεσης από ορείχαλκο υψηλής κλάσης κατά ISO 228, θερμοκρασίας -10 έως 95οC. |  |  |  |  |
|  | 14. Ηλεκτροβαλβίδα αερίου αυτόματης επαναφοράς (Automatic reset N.C) με ΜΟΡ 360mbar κατά ΕΝ 161 ATEX Directive 94/9/EC, Electromagnetic 89/336/EEC, Low Voltage Directive 72/23/EEC |  |  |  |  |
|  | 15. Ανιχνευτής control gaz. Ανιχνευτής αερίων με αισθητήριο ημιαγωγού, μπουτόν test, σειρήνα 85Db με δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες Ν.Ο, Ν.C, σύνδεσης 220V ή 12V. |  |  |  |  |
|  | 16. Καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 1,5 . Ελαφρύ καλώδιο με δύσκαμπτο αγωγό κατάλληλο για τοποθέτηση σε σταθερές εγκατα- στάσεις όπου η μορφή του διευκολύνει. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ: 230/400V ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: VDE 0250.201 |  |  |  |  |
|  | 17. Φίλτρο αερίου με σώμα αλουμινίου με δυνατότητα φιλτραρίσματος 50μm πίεσης 6bar κατά ΕΝ 126 PED Directive 97/23/EC |  |  |  |  |
|  | 18. Σωλήνα χαλκού φ18. Πιστοποίηση κατά EN 1057, EN 13349, EN 13501-1 19. Γωνίες χαλκου φ18. Τα χάλκινα εξαρτήματα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1254-1.Επίσης πρέπει να συμμορφώνονται κατά RAL για τη σύνθεση του χαλκού και την αντοχή στη διάβρωση κατά DIN 2856 για τη μέθοδο παραγωγής των εξαρτημάτων κατά NF E 29591 για τις ανοχές και την τριχοειδή συγκόλλησηκατά ATG Β524-2 για την καταλληλότητα χρήσης σε δίκτυα φυσικού αερίου. |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | 20. Μούφες χαλκού φ18. Τα χάλκινα εξαρτήματα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1254-1.Επίσης πρέπει να συμμορφώνονται κατά RAL για τη σύνθεση του χαλκού και την αντοχή στη διάβρωση κατά DIN 2856 για τη μέθοδο παραγωγής των εξαρτημάτων κατά NF E 29591 για τις ανοχές και την τριχοειδή συγκόλλησηκατά ATG Β524-2 για την καταλληλότητα χρήσης σε δίκτυα φυσικού αερίου. |  |  |  |  |
|  | 21. Ταφ χαλκού φ18. Τα χάλκινα εξαρτήματα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1254-1.Επίσης πρέπει να συμμορφώνονται κατά RAL για τη σύνθεση του χαλκού και την αντοχή στη διάβρωση κατά DIN 2856 για τη μέθοδο παραγωγής των εξαρτημάτων κατά NF E 29591 για τις ανοχές και την τριχοειδή συγκόλλησηκατά ATG Β524-2 για την καταλληλότητα χρήσης σε δίκτυα φυσικού αερίου. |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | 22. Ορειχάλκινος μαστός φ18χ½’’ Α. υψηλής πίεσης από ορείχαλκο υψηλής κλάσης κατά ISO 228, θερμοκρασίας -10 έως 95οC. |  |  |  |  |
|  | 23. Μιλιμπαρόμετρο τύπου Bourdon ορειχάλκινο διαμέτρου 63 χιλιοστών και κατάλληλης κλίμακας κατά ΕΝ 837-1 |  |  |  |  |
|  | 24. Σύνδεσμος μονωτικός ½’’ υψηλής πίεσης από ορείχαλκο υψηλής κλάσης κατά ISO 228, θερμοκρασίας -10 έως 95οC. |  |  |  |  |
|  | 25. Σπιράλ σύνδεσης λέβητα 70cm. Σύνδεση μεταξύ του συστήματος των σωλήνων Φυσικού Αερίου και λέβητα αερίου. Είναι ευέλικτο και επεκτάσιμο από ανοξείδωτο χάλυβα (σπιράλ) AISI 316L και πλαστικό κάλυμμα με διάφορα μήκη. |  |  |  |  |
|  | Προδιαγραφές κατά DIN 3384 |  |  |  |  |
|  | 26. Ορειχάλκινη βάνα ¾’’ θ-θ πεταλούδα ολικής διατομής με PN 16 κάτα ΕΝ 331 |  |  |  |  |
|  | 27. Κόλληση χαλκού 200g χωρίς μόλυβδο για κόλληση χαλκοσωλήνας με 5% ασήμι και 95% Κασσίτερο κατά ISO – 9001 & ISO - 14001με πιστοποίηση κατά CE |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | 28. Αλοιφή χαλκού με πιστοποίηση κατά CE |  |  |  |  |
|  | 29. Λέβητας αερίου επίτοιχoς 25KW. Ο λέβητας αερίου θα έχει προδιαγραφές σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 90/396/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE και 92/42/CE και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με φυσικό αέριο (G20) ή LPG (G30-G31). Το εγχειρίδιο να δίνει οδηγίες για την μετροπή.με πιστοποίηση κατά CE 30. Καμινάδα λέβητα αερίου με πιστοποίηση κατά CE |  |  |  |  |
|  | 31. Θερμοστάτης χώρου και λέβητα τύπου siemens RAA31.26. Τάση λειτουργίας AC 230 V, συχνότητα 50/60 Hz, κατανάλωση ισχύος 0.5 VA, θερμοκρασία περιβάλλοντος, λειτουργία 0…50 °C, εύρος ρύθμισης επιθυμητής τιμής 8…30 °C, διαφορικό επαφής ≤1 K, τάση επαφής AC 250 V, ρεύμα επαφής 0.2…6 (2.5) A, τύπος στερέωσης, επίτοιχη τοποθέτηση με βίδες, βαθμός προστασίας IP30, διαστάσεις (W x H x D) 99 x 110 x 35.3 mm με πιστοποίηση κατά CE |  |  |  |  |
|  | 32. Αναλυτής καυσαερίων σύμφωνα με ΕΝ 50379, UNI 7129, UNI11137, ISO 9001: 2000. Χαρακτηριστικά: Αισθητήριο μέτρησης CO, NOx, SOx, θερμοκρασία καυσαερίων, θερμοκρασία περιβάλλοντος, ελκυσμού καμινάδας, διαφορικής πίεσης, απώλειες θερμοκρασίας καμινάδας, CO2 , αυτοδιάγνωση βλαβών, φίλτρο αντικαταστάσιμο, μέτρηση αιθάλης, ενσωματωμένο εκτυπωτή, εσωτερική μνήμη, οθόνη LCD και τέλος τρείς συνεχόμενες αναλύσεις με υπολογισμό μέσου όρου και συγκεντρωτική εκτύπωση. |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | 33. Σώματα τύπου Panel με πιστοποίηση κατά ΕΝ ISO 7001 & EN 442 |  |  |  |  |
|  | 34. Διακόπτες σωμάτων γωνιακοί απλοί με πιστοποίηση κατά CE κατά ISO 9001-2008 , IQNet 9000-2008 |  |  |  |  |
|  | 35. Μετρητής κατανάλωσης ενέργειας με πιστοποίηση κατά CE κατηγορίας ακρίβειας μέτρησης DIN EN 1434, κατηγορία περιβάλλοντος DIN EN 1334, βαθμός προστασίας ΙP 54 σύμφωνα με την EN 60529. |  |  |  |  |
|  | 36. Ηλεκτροβάνα με πιστοποίηση κατά CE .Τύπος: Σύγχρονος ηλεκτρικός κινητήρας, τάση λειτουργίας: 220V AC-50Hz, Ισχύς: 5VA,στροφές: 0,9 RPM, ροπή στρέψης: 10 N.m, μειωτής κλειστού τύπου, μείωση: 1/3,ροπή στρέψης: 20 Ν.m. max, απορροφούμενη ισχύς: 6VA 220VA C-50Hz,χρόνος ανοίγματος/ κλεισίματος: 60sec, στεγανότητα: IP40-5T60. |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | 37. Βάνες με ρακόρ ½’’ πεταλούδα με πιστοποίηση κατά CE ολικής διατομής με PN 16 κάτα ΕΝ 331 |  |  |  |  |
|  | 38. Τεφλόν αερίου με πιστοποίηση κατά CE |  |  |  |  |
|  | 39. Κανάβι |  |  |  |  |
|  | 40. Σύστημα ηλεκρονικού υπολογιστή για καταγραφή κι εκτύπωση δεδομένων με πιστοποίηση κατά CE |  |  |  |  |
|  | • Operating System: Windows 10 Home (64bit) |  |  |  |  |
|  | • Processor: 7th Generation Intel Core i3-7100 processor (3MB Cache, up to 3.90 GHz) |  |  |  |  |
|  | • Removable Storage: DVDRW Optical drive |  |  |  |  |
|  | • Memory: 4GB DDR4 2400MHz |  |  |  |  |
|  | • Storage: 1TB 7200 rpm Hard Drive |  |  |  |  |
|  | • Graphics: NVIDIA GeForce GT 710 2GB |  |  |  |  |
|  | • Audio: Intergrated 5.1 Intel Audio • Communications: 10/100/1000 Ethernet, 802.11n + Bluetooth 4.0, M.2, 1x1 |  |  |  |  |
|  | • Expandion Slots: One M.2 card slot for WiFi and Bluetooth combo card, Two PCIe x1 card slot, One PCIe x16 card slot |  |  |  |  |
|  | • I/O Ports: 2 USB 3.0, 1 5:1 Multi-Card Reader, 1 Audio Combo Jack, 1 Line in/out and Microphone Port, 1 VGA, 1 HDMI out, 4 USB 2.0, 1 Network Port • Power Supply: • Extras: Multimedia Keyboard- Greek (QWERTY) USB Optical Mouse - Black, One 5-in-1 slot Media Card Reader |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | • Warranty: 24 Months Next Business Day Monitor Aspect Ratio: Widescreen (16:9) • Diagonal: 21.5 Inches • Panel Type, Surface:Vertical alignment, anti glare with hard coat 3H • Maximum Resolution: 1920 x 1080 at 60 Hz • Viewing Angle: 178° vertical / 178° horizontal • Brightness: 250 cd/m2 • Contrast Ratio: 3000: 1 (typical) • Response Time: 12 ms (gray to gray) Normal Mode • Connectivity: 1 HDMI connector, 1 VGA connector • Stand: Tilt. Flat Panel Mount Interface: N/A • Built-in Devices: 2 x 3W speakers • Warranty: 3 Years |  |  |  |  |
|  | 41. Φορητός ανιχνευτής διαρροών. Δυνατότητα ανίχνευσης αερίων από απόσταση με ακτίνα laser. Κατάλληλο για έλεγχο κλειστών και ανοιχτών χώρων. Να διαθέτει οθόνη LCD και ακουστικό alarm. Εύρος μέτρησης 0-50.000ppm-m, χρόνος απόκρισης 0,1 sec, βαθμός προστασίας IP 54, θερμοκρασία λειτουργίας -10/50οC κατά CE 03344 |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | 42. Ροόμετρα στήλης πλωτήρα αέριων με , 3/4" BSP ή NPT. Εύρος μέτρησης αερίων : από 0.1 έως 2500 L/min. Τεχνικά στοιχεία : Συνδέσεις BSP 3/4 ", ακρυλικό σώμα (PMMA) με μέγιστη πίεση 20 bar, μέγιστη θερμοκρασία 75οC και ακρίβεια + ή - 5% στους 20°C). |  |  |  |  |
|  | 43. Λέβητας Φ.Α – Υγραερίου νέας τεχνολογίας συμπυκνωμάτων 28KW |  |  |  |  |
|  | Τόπος, χρόνος παράδοσης, Εγγυήσεις |  |  |  |  |
|  | Τόπος παράδοσης: Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή ΠΔΜ, Κοζάνη Χρόνος παράδοσης: τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού Εγγυήσεις: ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ενός (1) έτους |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

| Α/Α τμήματος | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Αναλυτής καυσαερίων σύμφωνα με ΕΝ 50379 | Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή ΠΔΜ Κοζάνη |
| α/α | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Γενικά χαρακτηριστικά | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναλυτής καυσαερίων σύμφωνα με ΕΝ 50379, UNI 7129, UNI11137, ISO 9001: 2000. Χαρακτηριστικά: Αισθητήριο μέτρησης CO, NOx, SOx, θερμοκρασία καυσαερίων, θερμοκρασία περιβάλλοντος, ελκυσμού καμινάδας, διαφορικής πίεσης, απώλειες θερμοκρασίας καμινάδας, CO2 , αυτοδιάγνωση βλαβών, φίλτρο αντικαταστάσιμο, μέτρηση αιθάλης, με ενσωματωμένο εκτυπωτή, εσωτερική μνήμη, οθόνη LCD και δυνατότητα τριών συνεχόμενων αναλύσεων με υπολογισμό μέσου όρου και συγκεντρωτική εκτύπωση. |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Τόπος, χρόνος παράδοσης, Εγγυήσεις |  |  |  |  |
|  | Τόπος παράδοσης: Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή ΠΔΜ Χρόνος παράδοσης: τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού Εγγυήσεις: Δωρεάν τεχνική υποστήριξη και αναβαθμίσεις λογισμικού για ένα (1) έτος. Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ενός (1) έτους |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

| Α/Α τμήματος | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |
| --- | --- | --- |
| 3 | Αισθητήρας μέτρησης ροπής | Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ, στην Κοζάνη |
| α/α | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η διάταξη θα αποτελείται από αισθητήρα μέτρησης ροπής και κατάλληλη διεπαφή για σύνδεση σε Η/Υ. Ο αισθητήρας ροπής θα πρέπει να έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: * Εύρος μέτρησης έως 50Nm * Κατάλληλο για περιστρεφόμενους άξονες έως 10,000 rpm * Το συνολικό μήκος του να μην ξεπερνάει τα 185χιλ. και η μάζα του τα 1.2 κιλά. * Κατασκευασμένο με την τεχνική των ηλεκτροπαραμορφωσιμέτρων (strain gauges) * Δειγματοληψίας 1 έως 4000 samples per second * Μη γραμμικότητας και επαναληψιμότητας +/-0,1%, +/-0.05% αντίστοιχα της πλήρους κλίμακας * Θερμοκρασιακού εύρους λειτουργίας -10 έως +70C και θερμοκρασιακής επίδρασης 0,02% * Να διαθέτει προστασία IP54 * Να έχει έξοδο για μετρήσεις στροφών, θερμοκρασίας και διαγνωστικό έλεγχο * Το σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνδέεται ασύρματα (Wi-Fi) με φορητές συσκευές και δυνατότητα επικοινωνίας με λειτουργικά Android και IOS |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Η διεπαφή θα πρέπει να έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: * Θα πρέπει να παρέχει 12Vdc για την τροφοδοσία του αισθητήρα ροπής και να μετατρέπει τη ροπή και τις στροφές και το σήμα ισχύος στις εξόδους που θέτει ο χρήστης. * Να διαθέτει έξοδο USB για σύνδεση με Η/Υ * Να διαθέτει 4 αναλογικές εξόδους, με επιλογή του χρήστη από τα ακόλουθα: 4-20mA 4-12-20mA, +/-5Vdc, +/-10Vdc, 0-5Vdc και 0-10Vdc * Να διαθέτει επίσης: USB Type B (έξοδος δεδομένων), RS485 Serial (έξοδος δεδομένων). * Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για αυτές τις εξόδους να μπορούν να επιλεγούν από τον χρήστη: δεδομένα ροπής, RPM και Ισχύος συν μια επιπλέον είσοδο καταπόνησης (χρησιμοποιείται συχνά για κάμψη ή ώθηση άξονα). * Τροφοδοσίας 15-24Vdc. * Να διαθέτει δικό του λογισμικό για τη ρύθμιση και την καταγραφή των μετρήσεων. |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Εγγυήσεις * Εγκατάσταση, εκπαίδευση, εγχειρίδια Το σύστημα θα παραδοθεί σε λειτουργία με ευθύνη του προμηθευτή. Τα επιμέρους τμήματα θα συνοδεύονται από πλήρες τεχνικό εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας στα Αγγλικά και πιστοποιητικό βαθμονόμησης του κατασκευαστή. * Εγγύηση Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας, τουλάχιστον 12 μηνών και θα πρέπει να δηλώσει ότι αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη και την παροχή ανταλλακτικών για μια τουλάχιστον 5ετία. * Πιστοποίηση Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση ISO9001. Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ΕΟΑΝ. |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Τόπος, χρόνος παράδοσης, Εγγυήσεις |  |  |  |  |
|  | Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ, Κοζάνη Χρόνος παράδοσης: τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού Εγγυήσεις: Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ενός (1) έτους |  | ΝΑΙ |  |  |

| Α/Α τμήματος | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Διάταξη υγρής χρωματογραφίας |  | Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΖΕΠ Κοζάνης |
| α/α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Γενικά χαρακτηριστικά | 1 σύστημα (3 είδη) | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1 | Διάταξη υγρής χρωματογραφίας που περιλαμβάνει: | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | α) Αντλία Βαθμωτής Έκλουσης |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | 1.Διαθέτει προγραμματιζόμενη αντλία με ικανότητα λειτουργίας βαθμωτής έκλουσης (gradient) τεσσάρων (4) διαλυτών με ανάμιξη σε χαμηλή πίεση. |  |  |  |  |
|  | 2.Έχει περιοχή ροής από 0.01 mL/min έως 10.000 mL/min, ρυθμιζόμενη με βήμα 0.001 mL/min. |  |  |  |  |
|  | 3.Έχει επαναληψιμότητα ροής μικρότερη από 0.08% RSD. |  |  |  |  |
|  | 4.Έχει ακρίβεια ροής ίση με ±1%. |  |  |  |  |
|  | 5.Έχει μέγιστη πίεση λειτουργίας ίση με 345 bar (5000 psi ή 0.010 έως 3.000 mL/min με δυνατότητα ρύθμισης του άνω και κάτω ορίου. |  |  |  |  |
|  | 6.Ρύθμιση συνθηκών διαλύτη: απαέρωση κενού, δύο τρόποι λειτουργίας, τέσσερις θάλαμοι, εσωτερικός όγκος για κάθε θάλαμο μικρότερος από 500 μL. |  |  |  |  |
|  | 7.Η αντιστάθμιση συμπιεστότητας γίνεται αυτόματα και συνεχόμενα. |  |  |  |  |
|  | 8.Ο όγκος υστέρησης είναι μικρότερος από 1.2 mL. |  |  |  |  |
|  | 9.Έχει περιοχή σύνθεσης μίγματος από 0.0% έως 100% για κάθε διαλύτη, με βήμα 0.1%. |  |  |  |  |
|  | 10 Έχει επαναληψιμότητα σύνθεσης δείγματος μικρότερη από 0.15% RSD. |  |  |  |  |
|  | 11.Έχει ακρίβεια σύνθεσης δείγματος ίση με ±0.5%. |  |  |  |  |
|  | 12.Διαθέτει προγράμματα βαθμωτής έκλουσης (gradient profiles) με >10 καμπύλες διαβάθμισης (gradient curves) |  |  |  |  |
|  | β) Αυτόματο Δειγματολήπτη με θέρμανση/ψύξη δείγματος και θέρμανση/ψύξη στήλης |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | 1. Διαθέτει τουλάχιστον 120 θέσεις για φιαλίδια των 2 mL. |  |  |  |  |
|  | 2. Αριθμός εγχύσεων ανά δείγμα: 1-99. |  |  |  |  |
|  | 3. Η επιμόλυνση των δειγμάτων (sample carryover) να είναι μικρότερη από 0.0025%. |  |  |  |  |
|  | 4. Η ακρίβεια έγχυσης είναι ±1 μL (±2%). |  |  |  |  |
|  | 5. Διαθέτει προηγμένες λειτουργίες: όπως |  |  |  |  |
|  | - Προτεραιότητα δειγμάτων |  |  |  |  |
|  | - Αυτόματη προσθήκη |  |  |  |  |
|  | - Αυτόματα πρότυπα |  |  |  |  |
|  | 6. Το εύρος εγχυόμενου όγκου είναι 0.1-100μL, με δυνατότητα επιλογής βρόγχου 0.1-2000.0 μL. |  |  |  |  |
|  | 7. Η γραμμικότητα έγχυσης να είναι τουλάχιστον 0.999 |  |  |  |  |
|  | 8. Ο ελάχιστος όγκος δείγματος να είναι 10μL. |  |  |  |  |
|  | 9. Δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας δείγματος από 4°C- 40°C, με βήμα 1°C. |  |  |  |  |
|  | 10. Διαθέτει ρυθμιστή θερμοκρασίας για την στήλη, 20°C (ή 5°C από την θερμοκρασία περιβάλλοντος) - 65°C, με βήμα 1°C. |  |  |  |  |
|  | 11. Να Συμπεριλαμβάνεται μια στήλη HPLC και μια προστήλη της επιλογής μας |  |  |  |  |
|  | γ) Ανιχνευτής Συστοιχίας Φωτοδιόδων υπεριώδους - ορατού |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | 1.Φωτομετρικός ανιχνευτής με δυνατότητα ανίχνευσης σε μήκη κύματος από 190nm έως 800nm. |  |  |  |  |
|  | 2.Αριθμός φωτοδιόδω >500 |  |  |  |  |
|  | 3.Διαθέτει λυχνία Δευτερίου. |  |  |  |  |
|  | 4.Ακρίβεια μήκους κύματος ίση με ±1nm. Αυτόματη βαθμονόμηση με γραμμές Δευτερίου και επιβεβαίωση της ακρίβειας με ενσωματωμένο φίλτρο Έρβιου. |  |  |  |  |
|  | 5.Θόρυβος μικρότερος από 10x10-6 AU στα 254nm. (ASTM E1657-98) |  |  |  |  |
|  | 6.Απόκλιση μικρότερη από 1 x 10-3 AU/h στα 254nm. (ASTM E1657-98) |  |  |  |  |
|  | 7.Bandwidth ίσο με 1.2nm. |  |  |  |  |
|  | 8.Επαναληψιμότητα μήκους κύματος ίση με ± 0,1 nm. |  |  |  |  |
|  | 9.Ψηφιακή ανάλυση (digital resolution) ίση με 1.2 nm/pixel. |  |  |  |  |
|  | 10 Εύρος γραμμικότητας μικρότερο από 5%. |  |  |  |  |
|  | 11.Ο ρυθμός δειγματοληψίας είναι μέχρι και 80 points/s. |  |  |  |  |
|  | 12. Συνοδεύεται από αναλυτική κυψελίδα συνεχούς ροής με μήκος οπτικής διαδρομής 10mm, εσωτερικού όγκου <10 μL και μέγιστη πίεση λειτουργίας 1000 psi. |  |  |  |  |
|  | δ) Λογισμικό Αμφίδρομης Επικοινωνίας και υπολογιστής με σταθεροποιητή τάσης |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | 1. Να ελέγχει πλήρως το σύστημα υγρής χρωματογραφίας (αντλία, θερμοστάτη στηλών, ανιχνευτές) μέσα από ένα φιλικό και εύχρηστο γραφικό περιβάλλον. |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | 2.Να επεξεργάζεται πλήρως δεδομένα καθώς και νέους υπολογισμούς (recalculations) επί οθόνης. |  |  |  |  |
|  | 3.Να αποτελεί την τελευταία και πλέον εξελιγμένη έκδοση της σειράς του και λειτουργεί σε περιβάλλον Windows. |  |  |  |  |
|  | 4.Να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της ορθής εργαστηριακής πρακτικής GLP. |  |  |  |  |
|  | 5.Να συνοδεύεται από CD-ROΜ με οδηγίες, για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών όλου του συστήματος. |  |  |  |  |
|  | 6.Να συνοδεύεται από κατάλληλο ηλεκτρονικό υπολογιστή και οθόνη και κατάλληλο σταθεροποιητή τάσης (UPS). |  |  |  |  |
|  | 7. Το λογισμικό να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί προσαρμοσμένες αναφορές, ενσωματωμένους εξατομικευμένους υπολογισμούς, προηγμένη διαχείριση δεδομένων και ηλεκτρονικό σύστημα βοήθειας. |  |  |  |  |
|  | 8.Το λογισμικό να παρέχει αυτόματα ολοκλήρωση των κορυφών (peak integration) και αποτελεσματική ανίχνευση ανεπαρκώς επιλυμένων ή χαμηλών κορυφών σε θορυβώδεις ή επικλινείς γραμμές βάσης (baseline). |  |  |  |  |
|  | 9. Το λογισμικό να παρέχει ρυθμιζόμενες διασφαλίσεις ακεραιότητας δεδομένων, όπως σφραγίδες ημερομηνίας / ώρας. |  |  |  |  |
|  | 10.Στο λογισμικό να περιλαμβάνεται ενσωματωμένη μια σχεσιακή βάση δεδομένων που δίνει τη δυνατότητα εύρεσης πληροφοριών, αυτοματοποιημένες διαδρομές ελέγχου (audit trails) και ηλεκτρονικές υπογραφές για την έγκριση πειραμάτων. |  |  |  |  |
| 4.2 | Φιάλη χαλύβδινη 50 l | 6 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Υλικό κατασκευής σώματος φιάλης: Χαλύβδινη φιάλη καινούργιας κατασκευής |  |  |  |  |
|  | Πίεση Λειτουργίας: 200 bar |  |  |  |  |
|  | Πίεση Δοκιμής: 300 bar |  |  |  |  |
|  | Κάλυμμα: Βιδωτό κάλυμμα μεταλλικό για την προστασία του κλείστρου Επίστρωση: Βαμμένες με σήμανση σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές Γεωμετρία βάσης: Δυνατότητα τοποθέτησης σε όρθια θέση (επίπεδη βάση) Οδηγίες Συμμόρφωσης: ΕΚ/35/2010 & ADR 2019 Πρότυπο κατασκευής: EN ISO 9809-1 Σήμανση: π 0036 Διαστάσεις: Ύψος: 149,5 cm Διάμετρος: 23 cm Βάρος: 54 Kg Όγκος: 50 λίτρα Κλείστρο φιάλης: Στρόφιγγα Εγγύηση κατασκευαστή: 10 έτη |  |  |  |  |
| 4.3 | Μανοεκτονωτής δύο σταδίων | 3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Μέγιστη πίεση εισόδου: 250 bar |  |  |  |  |
|  | Ακρίβεια ρύθμισης πίεσης εξόδου: 0,01 έως 0,1 bar |  |  |  |  |
|  | Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 έως 50ο C |  |  |  |  |
|  | Υλικό κατασκευής σώματος μανοεκτονωτή: Χρωμιωμένος ορείχαλκος |  |  |  |  |
|  | Υλικό κατασκευής βαλβίδων: Ορείχαλκος |  |  |  |  |
|  | Υλικό κατασκευής μεμβράνης: Ανοξείδωτος χάλυβας |  |  |  |  |
|  | Υλικό κατασκευής φίλτρου εισόδου: Ανοξείδωτος χάλυβας |  |  |  |  |
|  | Υλικό κατασκευής βαλβίδων συλλογής: Χρωμιωμένος ορείχαλκος Υλικό κατασκευής συνδέσμων: EPDM |  |  |  |  |
|  | Τόπος, χρόνος παράδοσης, Εγγυήσεις |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τόπος παράδοσης: Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Χρόνος παράδοσης: τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού Εγγυήσεις: ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ενός (1) έτους |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

| Α/Α τμήματος | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |
| --- | --- | --- |
| 5 | Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΠΔΜ, Κοίλα, Κοζάνη 50100 |
| α/α | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά | 2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Επεξεργαστής 8 πυρήνων, 16 threads, συχνότητας 3,8GHz, μέγιστης συχνότητας 4,6GHz, με συμπεριλαμβανόμενη ψύκτρα |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | • Μητρική (motherboard) με υποστήριξη για το socket του παραπάνω επεξεργαστή, υποστήριξη τουλάχιστον 128GB RAM, ενσωματωμένη κάρτα γραφικών με μέγιστη κοινή μνήμη 2048ΜΒ, ταχύτητες μνήμης 3200MHz Dual channel |  |  |  |  |
|  | • Μνήμες RAM χωρητικότητας 128 GB (4x 32GB) τύπου DDR4, συχνότητας τουλάχιστον 3200MHz, για υπολογιστή τύπου desktop, κατάλληλες για χρήση στη παραπάνω motherboard |  |  |  |  |
|  | • Τροφοδοτικό 750W με τουλάχιστον 80% βαθμό απόδοσης |  |  |  |  |
|  | • Δίσκος SSD 1ΤΒ SATA III 2.5 ιντσών με ταχύτητα ανάγνωσης 550MB/s και ταχύτητα εγγραφής 520MB/s |  |  |  |  |
|  | • Κουτί Η/Υ πύργος midi με υποστήριξη για μητρικές τύπου ΑΤΧ, mini ITX, uATX, Micro ATX |  |  |  |  |
|  | • Κάρτα γραφικών με μέγιστη ανάλυση 7680x4320 εικονοστοιχεία, ταχύτητα επεξεργαστή τουλάχιστον 1200MHz, χωρητικότητα μνήμης 4GB τύπου GDDR6, εξόδους HDMI, DisplayPort, DVI-D. |  |  |  |  |
|  | • Οθόνη με διαγώνιο τουλάχιστον 24 ίντσες, ανάλυση 1920x1080, χρόνος απόκρισης 1 ms, ηχεία τουλάχιστον 2.5 W x 2 – 1 year zero pixel warranty • Σετ περιφερειακών (πληκτρολόγιο και ποντίκι), τύπος σύνδεσης USB •Microsoft Windows 10 Ελληνικά 64bit |  |  |  |  |
|  | Τόπος, χρόνος παράδοσης, Εγγυήσεις |  |  |  |  |
|  | Τόπος παράδοσης: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΠΔΜ Χρόνος παράδοσης: τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού Εγγυήσεις: ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ενός (1) έτους |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

| Α/Α τμήματος | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |
| --- | --- | --- |
| 6 | Υπολογιστική μονάδα | Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ, στην Κοζάνη |
| α/α | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά | 2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κουτί: Case Dimensions (mm) 497mm x 210mm x 430mm Maximum GPU Length (mm) 420mm Maximum PSU Length (mm) 200mm Maximum CPU Cooler Height (mm) 165mm Expansion Slots 7 Case Drive Bays (x3) 5.25in (x4) 3.5in (x4) 2.5in Case Material Steel Radiator Compatibility 120mm; 140mm; 240mm Compatible Corsair Liquid Coolers H55, H60, H75, H80i |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | PSU Ισχύς (Watt) 1000W Energy-Efficient 80+ Gold Ανεμιστήρας 120mm Υποδοχές εξόδου 24pin Main Power Connector,2x 4+4pin CPU Power Connector, 6x 6+2pin PCI-E Connector, 8x 5pin S-ATA Connector, 3x 4pin Peripheral Connector, 4pin Floppy Connector PFC Active Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος, σε mm) 150 x 86 x 140 Επιπρόσθετα 120mm Smart Hydraulic Bearing (HYB) Fan with fan stop function Fully Modular Design Over Current Protection , Over Temperature Protection , Over Voltage Protection , Over Power Protection , Under Voltage Protection , Short Circuit Protection |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Μητρική Socket s1700 Συμβατή Γενιά Επεξεργαστή 12th Generation Chipset Z690 Ενσωματωμένος επεξεργαστής No Τύπος μητρικής ATX Υποστηριζόμενη μνήμη DDR5 Μέγιστο μέγεθος μνήμης 128GB Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών Intel HD Graphics support Υποστήριξη CrossfireX / SLI Yes / No Ήχος 8 Channel High Definition SATA 3Gb/s Όχι SATA 6Gb/s 6 RAID 0,1,5,10 PCI Express (x16, x8) 3 PCI Express (x4) Όχι PCI Όχι USB 2.0 4 Firewire / eSATA No / No Δίκτυο Ethernet 100 / 1000 / 2500 Σειριακή θύρα / Παράλληλη θύρα No / No Επιπρόσθετα 4 x M.2 Socket 3 connectors 1 x USB Type-C port, with USB 3.2 Gen 2x2 support 4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) 4 x USB 3.2 Gen 1 ports 1 x DisplayPort Intel Wi-Fi 6 AX200 |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | CPU Γενιά επεξεργαστών 12th Generation Συχνότητα 2.40GHz Turbo Boost up to 5.1Ghz Socket s1700 Thermal Design Power 65W Συνολική Μνήμη Cache (L2 + L3) 30MB Τεχνολογία κατασκευής 7nm Αριθμός πυρήνων 16 Threads 24 Ενσωματωμένη κάρτα/chip γραφικών Intel UHD 770 Graphics Ψύκτρα Ναι Συσκευασία Box Επιπρόσθετα Compatible with Intel 600 series chipset based motherboards |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Μνήμη RAM Συνολο:128GB Memory Color BLACK LED Lighting RGB Single Zone / Multi-Zone Lighting Dynamic Multi-Zone SPD Latency 32-32-32-64 SPD Speed 4000MHz SPD Voltage 1.1V Speed Rating PC5-41600 (DDR5-5200) Compatibility Intel 600 Series Heat Spreader Anodized Aluminum Package Memory Format DIMM Performance Profile XMP 3.0 |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | ΔΙΣΚΟΙ Χωρητικότητα 1TB Σύνδεση PCI-Express 4.0x4 Διάσταση M.2 Ταχύτητα ανάγνωσης (MB/s) 7000 MB/s Ταχύτητα εγγραφής (MB/s) 5500 MB/s MTBF (ώρες) 1.770.000 Συσκευασία Stand-Alone drive Επιπρόσθετα M.2 2280 NVMe 1.4 Interface :PCI-Express 4.0 x4 3D TLC Toshiba BiCS4 PS5 Read Και 1 HDD Χωρητικότητα 8TB Σύνδεση SATA III (6Gb /s) Χρήση Surveillance Διάσταση 3.5'' Cache 256ΜΒ Συσκευασία Bulk Επιπρόσθετα 24×7 workloads can leverage up to 16TB with drives designed for DVR and NVR systems. SkyHawk surveillance drives are equipped with enhanced ImagePerfect and SkyHawk Health Management to help you sail through your toughest challenges. |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | ΨΥΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ Fan model, number 3x Silent Wings 3 120mm PWM high-speed Pump speed (rpm) 2800 Pump adjustable 9V - 12V Pump connector 3-pin RGB connector 3-pin 5V Adressable Tube length (mm) 400 Refill port |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Επεξεργαστής γραφικών RTX 3070 Συχνότητα πυρήνα (MHz) 1815 MHz (Reference Card: 1725 MHz) Τεχνολογία κατασκευής 8nm Μέγεθος μνήμης 8GB Τύπος μνήμης GDDR6 Συχνότητα μνήμης (MHz) 1‎4000 MHz Δίαυλος μνήμης 256-bit Σύνδεση PCI Express 4.0 DirectX 12 Θύρες εξόδου DisplayPort 1.4a *2 HDMI 2.1 *2 Επιπρόσθετα Power Connectors 8‎ pin*1 + 6 pin*1 Recommended PSU 650W |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ Διάσταση οθόνης 24'' Τύπος panel IPS Ανάλυση οθόνης 1920 x 1080 Aπόκριση 8ms Αναλογία οθόνης 16:9 Αντίθεση 1000:1 Φωτεινότητα 250 cd/m² Μέγεθος pixel 0.2745mm Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) 178 / 178 Ηχεία (Τύπος) Όχι Ηχεία Όχι Είσοδοι 2x HDMI 1.4 ports, 1x Audio Line-Out port, Security-Lock slot, Power port VESA 100 x 100 Ρύθμιση Ύψους Όχι Διαστάσεις (mm) 537.8 x 412.8 x 152.8 Βάρος (κιλά) 4.1 Πιστοποιήσεις ENERGY STAR certified, RoHS compliant, TCO certified, BFR/PVC reduced monitor (excluding external cables), Arsenic free glass and Mercury free for the panel only Επιπρόσθετα Tilt, AMD FreeSync technology with refresh rate of 75Hz Εγγύηση (μήνες) 36 |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Τόπος, χρόνος παράδοσης, Εγγυήσεις |  |  |  |  |
|  | Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ, Κοζάνη Χρόνος παράδοσης: τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού Εγγυήσεις: ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ενός (1) έτους |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

| Α/Α τμήματος | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος μπαταριών και net metering |  | Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων & Κατανεμημένων Συστημάτων, Τμήμα Πληροφορικής ΠΔΜ - Καστοριά |
| α/α | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Γενικά χαρακτηριστικά | Περιλαμβάνει δύο (2) είδη | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1 | Μπαταρία Λιθίου φωτοβολταϊκών κλειστού τύπου 200Ah | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 1. Μπαταρία φωτοβολταϊκών κλειστού τύπου Τύπος: Lithium-iron-phosphate (LiFePO4) Χωρητικότητα: 200Ah (τουλάχιστον) Κύκλος ζωής (CYCLE LIFE capacity ≥ 80% of nominal): ≥2500 cycles at 80% DoD, ≥3000 cycles @ 70% DoD, ≥5000 cycles @ 50% DoD Υποστήριξη παράλληλης και σειριακής σύνδεσης και ολοκληρωμένης εξισορρόπησης κυττάρων (cells) 2. Ρυθμιστής φόρτισης μπαταρίας λιθίου φωτοβολταϊκών κλειστού τύπου & παρελκόμενα απαραίτητα για σύστημα ΣΗΜ.: Να επαρκεί για την εγκατάσταση και λειτουργία του προσφερόμενου είδους 1. |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 7.2 | Σύστημα Net Metering 3kW | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 1) Φωτοβολταϊκά Πλαίσια τεχνολογίας PERC 24V με ράβδους διαύλου (Bus bars) (ΣΗΜ: Η συνολικής ισχύς εξόδου των προσφερόμενων Φωτοβολταϊκών Πάνελ να επαρκεί για την κάλυψη της απαιτούμενης ισχύος του συστήματος Net Metering 3kW. Να παρέχεται 25ετής εγγύηση γραμμικής μείωσης της ισχύς εξόδου όπου η ισχύς εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 98% της ελάχιστης ισχύος εξόδου που αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος κατά το πρώτο έτος του κύκλου ζωής του προϊόντος και η απώλεια ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,55% ετησίως, καταλήγοντας στο 84.8% στο 25ο έτος. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια να περιλαμβάνουν επαρκή αριθμό ηλιακών ράβδων διαύλων (bus bars) για υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής). 2) 1x Mονοφασικός διασυνδεδεμένος αντιστροφέας δικτύου (on-grid inverter) κατάλληλος για διασυνδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα net metering ισχύος 3kW, με τουλάχιστον δύο (2) MPPT εισόδους για σύνδεση σε στοιχειοσειρά (string) φωτοβολταϊκών πλαισίων. Ονομαστική Ισχύς Εξόδου AC: 3000W (τουλάχιστον). Ονομαστική Ισχύς Εισόδου DC: 3500W (τουλάχιστον). 3) Βάσεις στήριξης αλουμινίου υψηλών προδιαγραφών για τοποθέτηση των προσφερόμενων φωτοβολταϊκών πλαισίων σε ταράτσα/σκεπή (κατόπιν χωροθέτησης). ΣΗΜ.: Να επαρκούν για την εγκατάσταση και λειτουργία του προσφερόμενου είδους 1 4) 1x Σετ Ηλεκτρονικού Μονοφασικού Μετρητή Ενέργειας για συστήματα Net Metering (εγκεκριμένος από τον ΔΕΔΔΗΕ) Να συμπεριλαμβάνεται το Μodem Τηλεμετρίας MCL GSM/GPRS για Net Metering και το κουτί (χελώνα) Μονοφασικού Μετρητή. 5) Ηλεκτρολογικό υλικό (καλώδια, βύσματα, πίνακες DC-AC, ασφάλειες, κλπ.). ΣΗΜ.: Να επαρκεί για την εγκατάσταση και λειτουργία του προσφερόμενου είδους 1 Εγκατάσταση από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο. |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Επιπρόσθετοι όροι |  |  |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ: 2 εργάσιμες ημέρες |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Τόπος, χρόνος παράδοσης, Εγγυήσεις |  |  |  |  |
|  | ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας δύο (2) ετών για όλο τον εξοπλισμό |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

| Α/Α τμήματος | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Προγραμματιζόμενες κάρτες |  | Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων & Κατανεμημένων Συστημάτων, Τμήμα Πληροφορικής ΠΔΜ, Καστοριά |
| α/α | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Γενικά χαρακτηριστικά | περιλαμβάνει τέσσερα (4) είδη | ΝΑΙ |  |  |
| 8.1 | Κάρτα Parallella Desktop | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάρτα Parallella Desktop (P1601) FPGA-based dual-core ARM Cortex-A9 single-board computer with an Epiphany III. 16-core coprocessor chip |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 8.2 | Κάρτα Pmod WiFi interface | 4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάρτα Pmod (DIGIL 410-194 WiFi interface 802.11g |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3 | Κάρτα Pmod Ethernet interface | 2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάρτα Pmod (DIGIL 410-208) Ethernet Network Interface Controller (NIC100) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4 | Κάρτα Pmod Bluetooth interface | 3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάρτα Pmod (DIGIL 410-214) Bluetooth interface ΒΤ2 |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιπρόσθετοι όροι |  |  |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ: 2 εργάσιμες ημέρες |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Τόπος, χρόνος παράδοσης |  |  |  |  |
|  | ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

| Α/Α τμήματος | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Υπολογιστικός Εξοπλισμός (Server και Σταθμοί Εργασίας) |  | Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων & Κατανεμημένων Συστημάτων, Τμήμα Πληροφορικής ΠΔΜ, Καστοριά |
| α/α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Γενικά χαρακτηριστικά | περιλαμβάνει 8 είδη | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1 | Επιτραπέζιος Η/Υ (Desktop PC #1) | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος Κουτιού: MidiTower, επώνυμου κατασκευαστή, μεταλλικό πλαίσιο, συμπαγή μεταλλικά panels με ηχομόνωση, διαχείριση καλωδίων,φίλτρα σκόνης, τουλάχιστον 2x 120mm ή 2x 140mm προεγκατεστημένοι ανεμιστήρες (front/rear) αθόρυβης λειτουργίας, για επαγγελματική χρήση. |  | ΝΑΙ (σε όλα) ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Οικογένεια Επεξεργαστή: B79Ενδεικτικού τύπου "Intel® Core i7" 12ης γενιάς (Alder Lake) ή ισοδύναμος ή ανώτερος. |  |  |  |  |
|  | Μοντέλο Επεξεργαστή: Ενδεικτικού τύπου "Intel® Core i7-12700K" (3.6 GHz up to 4.90 GHz Turbo, 25 MB cache, 12 cores, 20 threads, Intel UHD Graphics 770, 125W TDP) ή ισοδύναμος ή ανώτερος. |  |  |  |  |
|  | Ψύκτρα Επεξεργαστή: Συμβατή με Intel® LGA 1700 socket, ικανή να υποστηρίζει επαρκώς τoν αναφερόμενo επεξεργαστή. Αερόψυκτη διπλού ανεμιστήρα 120mm και άνω, Ενεργητική, Μέγιστο Επίπεδο Θορύβου με πλήρες φορτίο (100%) έως 25 dB. Χωρίς RGB LED. Ενδεικτικού τύπου "Be Quiet! CPU Cooler Dark Rock Pro 4" ή ισοδύναμη ή ανώτερη. |  |  |  |  |
|  | Μητρική Κάρτα: Iκανή να υποστηρίζει την αναφερόμενη σύνθεση. ATX. Intel® LGA 1700 socket συμβατή με τον επεξεργαστή Intel Core i7-12700K, Chipset Intel® Z690, υποστήριξη DDR5 DRAM έως 128GB (τουλάχιστον) με B1234 DIMM slots (τουλάχιστον), Dual Channel Memory Architecture, Intel® Extreme Memory Profile (XMP), τουλάχιστον 3x M.2 slots (Key M), τουλάχιστον 4x SATA 6Gb/s ports, 4x PCIe x16 slots, 1x PCIe x1 slot, COM Port header |  |  |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα (I/O Ports): RJ-45 port, Wi-Fi Module, 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI® 2.1 port, 1x PS/2 keyboard/mouse (combo) port, Back panel: τουλάχιστον 4x USB 3.2 (Gen1/Gen2) ports και 2x USB 2.0 ports, τουλάχιστον 5x Audio jacks (Line-In (microphone), Line-Out), 1x Optical S/PDIF out port. Front panel: τουλάχιστον 2x USB 3.2 ports, Line-In/Out Audio jack(s). Να περιλαμβάνεται εγκατεστημένη κάρτα επέκτασης PC Slot Bracket with Serial DB9 Pin layout to Mainboard Internal (COM) Serial port connector (10pin Female) Straight Thru Wiring (Ribbon cable) μήκους ≥ 27 cm |  |  |  |  |
|  | Μνήμη RAM: τουλάχιστον 16GB DDR5 5200MHz ή ανώτερη, CL40 (ή μικρότερη), Non-ECC, Un-buffered Memory. Εγγύηση εφ' όρου ζωής. |  |  |  |  |
|  | Σκληρός Δίσκος SSD: Τουλάχιστον 500GB M.2 NVME PCI-Express (ενδεικτικό μοντέλο Samsung 500GB NVMe SSD 970 Evo Plus Series M.2 PCI-Express ή ισοδύναμο ή ανώτερο) |  |  |  |  |
|  | Σκληρός Δίσκος HDD: Τουλάχιστον 2TB SATA III 256MB Cache 7200rpm ή ανώτερος |  |  |  |  |
|  | Δικτύωση: Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Gigabit Ethernet LAN (ή ανώτερη) και WiFI 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) και Bluetooth v5.2 (ή ανώτερη). |  |  |  |  |
|  | Κάρτα Ήχου: Ενσωματωμένη με υποστήριξη Surround Sound High Definition Audio Codec |  |  |  |  |
|  | Τροφοδοτικό: Συμβατό με κουτί υπολογιστή ATX, EPS. Ικανό να υποστηρίζει την αναφερόμενη σύνθεση (≥700W). Active PFC, Απόδοση (80 Plus Bronze ή ανώτερη). Full Modular or Semi Modular, Low Noise, Over Power Protection, Over Voltage Protection, Short Circuit Protection, Under Voltage Protection. Διάσταση Ανεμιστήρα: τουλάχιστον 120mm. Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος (EU plug). Εγγύηση 5 έτη (τουλάχιστον). |  |  |  |  |
|  | Πρόσθετα Χαρακτηριστικά Η σύνθεση να περιλαμβάνει διακριτή κάρτα γραφικών ενδεικτικού τυπου"Nvidia® GeForce RTX 3050 OC 8GB GDDR6" PCI-E x16 4.0 αερόψυκτη (τουλάχιστον 2 ανεμιστήρες) με τουλάχιστον 1x HDMI v2.1 και 2x DisplayPort v1.4, ή ισοδύναμη ή ανώτερη. |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 9.2 | Επίπεδη οθόνη H/Y 27" (Desktop PC #1 Monitor) | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Τεχνολογία οθόνης: Wide LED-backlit IPS panel |  |  |  |  |
|  | Διαγώνιος οθόνης: 27'' (τουλάχιστον) |  |  |  |  |
|  | Μέγιστη ανάλυση: Full HD 1920 x 1080 at 75 Hz (τουλάχιστον) |  |  |  |  |
|  | Λόγος διαστάσεων: 16:9 |  |  |  |  |
|  | Λόγος αντίθεσης: τυπική 1000:1 (τουλάχιστον) |  |  |  |  |
|  | Χρόνος απόκρισης: έως 4 ms (γρήγορη λειτουργία) grey-to-grey |  |  |  |  |
|  | Ρυθμός ανανέωσης πλαισίων: 75 Hz (τουλάχιστον) |  |  |  |  |
|  | Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη): 178° οριζόντια / 178° κάθετη |  |  |  |  |
|  | Φωτεινότητα: 300 cd/m2 (τουλάχιστον) |  |  |  |  |
|  | Επίστρωση Οθόνης: Αντιθαμβωτική (Matte) με σκληρότητα 3H |  |  |  |  |
|  | Βάθος χρώματος: 16,7 εκατομμύρια χρώματα |  |  |  |  |
|  | Χρωματική γκάμα (τυπική): Τουλάχιστον 99% sRGB, τουλάχιστον 72% NTSC (CIE1931) |  |  |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα: Τουλάχιστον 1x HDMI v1.4 (ή ανώτερο) και 1x DisplayPort v1.2 (ή ανώτερο), 1x θύρα εξόδου ήχου (Audio line-out) |  |  |  |  |
|  | Γωνία Κλίσης (Tilt): Τουλάχιστον -5° προς τα κάτω (backwards), Τουλάχιστον +21° προς τα πάνω (forward). |  |  |  |  |
|  | Γωνία Περιστροφής (Swivel): Τουλάχιστον κατά -30° έως +30° |  |  |  |  |
|  | Γωνία Προσανατολισμού (Pivot): Τουλάχιστον κατά -90° έως +90° |  |  |  |  |
|  | Βάση ρυθμιζόμενου ύψους (Height Adjustment): Τουλάχιστον κατά 110 mm |  |  |  |  |
|  | Ειδικά χαρακτηριστικά: Λειτουργία χωρίς τρεμόπαιγμα (Flicker free), Χαμηλές εκπομπές μπλε φωτός (Comfort View), Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας, Υποστήριξη AMD FreeSync™ με ρυθμό ανανέωσης 75 Hz. Ενσωματωμένη διαχείριση καλωδίων. |  |  |  |  |
|  | Πρότυπα συμμόρφωσης: ENERGY STAR certified, RoHS compliant, TCO certified, BFR/PVC reduced monitor |  |  |  |  |
|  | Πρόσθετα Χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος (EU plug), καλώδιο HDMI ή/και καλώδιο DisplayPort. |  |  |  |  |
|  | Τύπος Εγγύησης: Τουλάχιστον τριών (3) ετών Next Business Day Οn-Site Service από κατασκευαστή, 1 Bright or 6 Dark Sub-Pixels Warranty Replacement |  |  |  |  |
| 9.3 | Εξυπηρετητής (Server) | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος Κουτιού: Server Tower |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Οικογένεια Επεξεργαστή: Ενδεικτικού τύπου "Intel Xeon Silver" ή ισοδύναμος ή ανώτερος. |  |  |  |  |
|  | Τύπος Επεξεργαστή: Ενδεικτικού τύπου Intel® Xeon® E-2226G (3.40GHz up to 4.70 GHz, Intel Smart Cache 12MB) ή ισοδύναμος ή ανώτερος. |  |  |  |  |
|  | Αριθμός Πυρήνων: ≥ 6 |  |  |  |  |
|  | Μνήμη RAM: Τουλάχιστον 1x16GB DDR4-3200MHz ή ανώτερη, ECC UDIMM |  |  |  |  |
|  | Μέγιστη Χωρητικότητα Μνήμης RAM: ≥ 64GB (x4 slots) ή ανώτερη |  |  |  |  |
|  | Τύπος Αποθηκευτικού Μέσου: Τουλάχιστον δύο (2) Προεγκατεστημένοι Δίσκοι HDD 3.5'' SATA III, RAID Support |  |  |  |  |
|  | Χωρητικότητα Αποθηκευτικού Μέσου: 2x 4TB HDD NL SAS 7200rpm 12Gbps 512n 3.5" ή ανώτερη |  |  |  |  |
|  | Drive Bays: Chassis up to 4 x 3.5” Cable HDD, Raid Controller PERC H330 ή ανώτερος |  |  |  |  |
|  | Κάρτα Γραφικών: Matrox G200 / 16MB Shared ή ισοδύναμη ή ανώτερη. |  |  |  |  |
|  | Οπτικό Μέσο: DVD-RW |  |  |  |  |
|  | Δικτυακές Συνδέσεις: Τουλάχιστον 2x Gigabit Ethernet ή ανώτερη |  |  |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα: Tουλάχιστον 4x USB 2.0 και 4x USB 3.0 ports, 1x VGA, 1x Serial port, 1x dedicated iDRAC micro USB 2.0 management port, 4x PCIe Slots |  |  |  |  |
|  | Τροφοδοτικό: Τουλάχιστον 365W (ικανό να υποστηρίζει την αναφερόμενη σύνθεση) με 90% Efficiency (80+ Gold) ή ανώτερη |  |  |  |  |
|  | Πρόσθετα Χαρακτηριστικά Τύπος Εγγύησης: Τουλάχιστον πέντε (5) ετών, Next Business Day On-Site Service από κατασκευαστή |  |  |  |  |
| 9.4 | Επιτραπέζιος Η/Υ (Desktop PC #2) | 20 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Τύπος Κουτιού: MidiTower, επώνυμου κατασκευαστή, μεταλλικό πλαίσιο, συμπαγή μεταλλικά panels με ηχομόνωση, διαχείριση καλωδίων,φίλτρα σκόνης, τουλάχιστον 2x 120mm ή 2x 140mm προεγκατεστημένοι ανεμιστήρες (front/rear) αθόρυβης λειτουργίας, για επαγγελματική χρήση. |  |  |  |  |
|  | Οικογένεια Επεξεργαστή: Ενδεικτικού τύπου "Intel® Core i7" 12ης γενιάς (Alder Lake) ή ισοδύναμος ή ανώτερος. |  |  |  |  |
|  | Μοντέλο Επεξεργαστή: Ενδεικτικού τύπου "Intel® Core i5-12600K" (2.8 GHz up to 4.90 GHz Turbo, 20 MB cache, 10 cores, 16 threads, Intel UHD Graphics 770, 125W TDP) ή ισοδύναμος ή ανώτερος. |  |  |  |  |
|  | Ψύκτρα Επεξεργαστή: Συμβατή με Intel® LGA 1700 socket, ικανή να υποστηρίζει επαρκώς τoν αναφερόμενo επεξεργαστή. Ενεργητική, Αερόψυκτη με ανεμιστήρα 120mm και άνω, Ροή Αέρα: 60cfm ή ανώτερη, Ελάχιστο Επίπεδο Θορύβου με πλήρες φορτίο (100%) έως 27 dB. Χωρίς RGB LED. Σύνδεση: 4-Pin PWM. Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο. |  |  |  |  |
|  | Μητρική Κάρτα: Iκανή να υποστηρίζει την αναφερόμενη σύνθεση. ATX. Intel® LGA 1700 socket συμβατή με τον επεξεργαστή Intel Core i7-12700K, Chipset Intel® Z690, υποστήριξη DDR5 DRAM έως 128GB (τουλάχιστον) με B514 DIMM slots (τουλάχιστον), Dual Channel Memory Architecture, Intel® Extreme Memory Profile (XMP), τουλάχιστον 3x M.2 slots (Key M), τουλάχιστον 4x SATA 6Gb/s ports, 4x PCIe x16 slots, 1x PCIe x1 slot, COM Port header |  |  |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα (I/O Ports): RJ-45 port, Wi-Fi Module, 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI® 2.1 port, 1x PS/2 keyboard/mouse (combo) port, Back panel: τουλάχιστον 4x USB 3.2 (Gen1/Gen2) ports και 2x USB 2.0 ports, τουλάχιστον 5x Audio jacks (Line-In (microphone), Line-Out), 1x Optical S/PDIF out port. Front panel: τουλάχιστον 2x USB 3.2 ports, Line-In/Out Audio jack(s). Να περιλαμβάνεται εγκατεστημένη κάρτα επέκτασης PC Slot Bracket with Serial DB9 Pin layout to Mainboard Internal (COM) Serial port connector (10pin Female) Straight Thru Wiring (Ribbon cable) μήκους ≥ 27 cm |  |  |  |  |
|  | Μνήμη RAM: τουλάχιστον 16GB DDR5 5200MHz ή ανώτερη, CL40 (ή μικρότερη), Non-ECC, Un-buffered Memory. Εγγύηση εφ' όρου ζωής. |  |  |  |  |
|  | Σκληρός Δίσκος SSD: Τουλάχιστον 500GB M.2 NVME PCI-Express (ενδεικτικό μοντέλο Samsung 500GB NVMe SSD 970 Evo Plus Series M.2 PCI-Express ή ισοδύναμο ή ανώτερο) |  |  |  |  |
|  | Δικτύωση: Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Gigabit Ethernet LAN (ή ανώτερη) και WiFI 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) και Bluetooth v5.2 (ή ανώτερη). |  |  |  |  |
|  | Κάρτα Ήχου: Ενσωματωμένη με υποστήριξη Surround Sound High Definition Audio Codec |  |  |  |  |
|  | Κάρτα Γραφικών: Ενσωματωμένη Intel® UHD Graphics 770 ή αντίστοιχη ή ανώτερη. |  |  |  |  |
|  | Τροφοδοτικό: Συμβατό με κουτί υπολογιστή ATX, EPS. Ικανό να υποστηρίζει την αναφερόμενη σύνθεση (≥650W). Active PFC, Απόδοση (80 Plus Bronze ή ανώτερη). Full Modular or Semi Modular, Low Noise, Over Power Protection, Over Voltage Protection, Short Circuit Protection, Under Voltage Protection. Διάσταση Ανεμιστήρα: τουλάχιστον 120mm. Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος (EU plug). Εγγύηση 3 έτη (τουλάχιστον). |  |  |  |  |
| 9.5 | Επίπεδη Οθόνη H/Y 27" (Desktop PC #2 Monitor) | 20 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Τεχνολογία οθόνης: Wide LED-backlit IPS panel |  |  |  |  |
|  | Διαγώνιος οθόνης: 27'' |  |  |  |  |
|  | Μέγιστη ανάλυση: Full HD 1920 x 1080 (τουλάχιστον) |  |  |  |  |
|  | Λόγος διαστάσεων: 16:9 |  |  |  |  |
|  | Λόγος αντίθεσης: τυπική 1000:1 (τουλάχιστον) |  |  |  |  |
|  | Χρόνος απόκρισης: έως 4 ms (γρήγορη λειτουργία) grey-to-grey |  |  |  |  |
|  | Ρυθμός ανανέωσης πλαισίων: 75 Hz (τουλάχιστον) |  |  |  |  |
|  | Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη): 178° οριζόντια / 178° κάθετη |  |  |  |  |
|  | Φωτεινότητα: 250 cd/m2 (τουλάχιστον) |  |  |  |  |
|  | Επίστρωση Οθόνης: Αντιθαμβωτική (Matte) με σκληρότητα 3H |  |  |  |  |
|  | Βάθος χρώματος: 16,7 εκατομμύρια χρώματα |  |  |  |  |
|  | Χρωματική γκάμα (τυπική): Τουλάχιστον sRGB |  |  |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα: Τουλάχιστον 1x HDMI v1.4 (ή ανώτερο) και 1x DisplayPort v1.2 (ή ανώτερο), 1x VGA, 1x θύρα εισόδου ήχου (Audio line-in), 1x θύρα εξόδου ήχου (Audio line-out) |  |  |  |  |
|  | Ενσωματωμένα Ηχεία: Στερεοφωνικά 2 W x 2 ή ανώτερα |  |  |  |  |
|  | Γωνία Κλίσης (Tilt): Τουλάχιστον -5° προς τα κάτω (backwards), Τουλάχιστον +20° προς τα πάνω (forward). |  |  |  |  |
|  | Ειδικά χαρακτηριστικά: Λειτουργία χωρίς τρεμόπαιγμα (Flicker free), Χαμηλές εκπομπές μπλε φωτός (Comfort View), Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας, Υποστήριξη Adaptive-Sync. |  |  |  |  |
|  | Πρότυπα συμμόρφωσης: TCO Certified, RoHS, Energy Star Certified, EPA, CE, TUV, FCC Class B |  |  |  |  |
|  | Πρόσθετα Χαρακτηριστικά Να συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος (EU plug), καλώδιο HDMI. |  |  |  |  |
| 9.6 | Φορητός Η/Υ (Workstation Laptop) | 4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Οικογένεια Επεξεργαστή: Ενδεικτικού τύπου "Intel® Core™ i7" 12ης γενιάς (Alder Lake) ή ισοδύναμος ή ανώτερος. |  |  |  |  |
|  | Μοντέλο Επεξεργαστή: Ενδεικτικού τύπου "Intel® Core™ i7-12700H" (Turbo Boost 4.70GHz, 24MB Cache, 24 Cores / 20 Threads) ή ισοδύναμος ή ανώτερος. |  |  |  |  |
|  | Μέγεθος Οθόνης: 15,6 " |  |  |  |  |
|  | Τεχνολογία οθόνης: Wide LED-backlit WVA or IPS panel |  |  |  |  |
|  | Μέγιστη ανάλυση οθόνης: Full HD 1920 x 1080 (τουλάχιστον) |  |  |  |  |
|  | Επίστρωση Οθόνης: Αντιθαμβωτική (Matte), Φωτεινότητα 250nits (τουλάχιστον), χρωματική γκάμα (τυπική) τουλάχιστον 45% NTSC |  |  |  |  |
|  | Μνήμη RAM: 32GB DDR5 4800MHz ή ανώτερη |  |  |  |  |
|  | Μέγιστη Χωρητικότητα Μνήμης RAM: ≥ 64GB |  |  |  |  |
|  | Κάρτα Γραφικών: Ενδεικτικού τύπου "Nvidia® Quadro T600 4GB" ή ισοδύναμη ή ανώτερη |  |  |  |  |
|  | Σκληρός Δίσκος SSD: Τουλάχιστον 1TB M.2 PCIe NVMe ή ισοδύναμος ή ανώτερος |  |  |  |  |
|  | Δικτύωση: LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth v5.2 ή ανώτερη |  |  |  |  |
|  | Web camera: HD 1280 x 720pixels 30fps ή ανώτερη |  |  |  |  |
|  | Πληκτρολόγιο: Greek Backlit (QWERTY) |  |  |  |  |
|  | Λοιπές Δυνατότητες: Τουλάχιστον 2x USB4.0 Type-C port with DisplayPort 2.0 port/Power Delivery/Thunderbolt, 2x USB 3.2 Gen 1 Type A (1x PowerShare), HDMI 2.0, RJ-45, Headset port, microSD card reader, Stereo speakers 2 x 2 W (ή ανώτερα). |  |  |  |  |
|  | Μπαταρία: Τουλάχιστον 4 στοιχείων Li-Ion, 64 WHr ή ανώτερη |  |  |  |  |
|  | Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Pro GR/EN 64bit or Windows 11 Pro GR/EN 64bit |  |  |  |  |
|  | Πρότυπα συμμόρφωσης: Energy Star / EPEAT Gold Certified |  |  |  |  |
|  | Πρόσθετα Χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Βάρος: Κάτω από 2 κιλά |  |  |  |  |
|  | Τύπος Εγγύησης: Τουλάχιστον τριών (3) ετών, Next Business Day On-Site Service από κατασκευαστή |  |  |  |  |
| 9.7 | Σετ Πληκτρολόγιο Η/Υ & Ποντίκι Η/Υ | 21 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Τύπος Σύνδεσης Πληκτρολογίου: Ενσύρματο USB, συμβατό με Windows 10/11, Linux |  |  |  |  |
|  | Τύπος Πλήκτρων: Deep profile, Τυπική διάταξη με πλήκτρα Function, πλήρους μεγέθους με ελληνικούς χαρακτήρες και αριθμητικό πληκτρολόγιο (10-Key Number pad Caps lock indicator light, Num lock indicator light). |  |  |  |  |
|  | Ειδικά Χαρακτηριστικά Πληκτρολογίου: Επώνυμου κατασκευαστή για επαγγελματική χρήση (up to 10 million keystrokes), εργονομικό (Adjustable keyboard height), ανθεκτικό (Spill-resistant design), αθόρυβη πληκτρολόγηση, μαύρου χρώματος. |  |  |  |  |
|  | Τύπος Σύνδεσης Ποντικιού: Ενσύρματο USB συμβατό με Windows 10/11, Linux |  |  |  |  |
|  | Τεχνολογία Αισθητήρα Ποντικιού: Οπτικός (Optical) |  |  |  |  |
|  | Ανάλυση Αισθητήρα Ποντικιού: Τουλάχιστον 1000 dpi |  |  |  |  |
|  | Αριθμός Κουμπιών Ποντικιού: Τουλάχιστον δύο (2), άμεσου χρόνου απόκρισης. |  |  |  |  |
|  | Ροδέλα κύλισης Ποντικιού: Μία (1) ροδέλα κύλισης ακριβείας (line-by-line) |  |  |  |  |
|  | Ειδικά Χαρακτηριστικά Ποντικιού: Επώνυμου κατασκευαστή για επαγγελματική χρήση, κανονικού μεγέθους για χρήση σε υπολογιστή γραφείου, εργονομικό σχήμα (για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες), μαύρου χρώματος. |  |  |  |  |
| 9.8 | Ασύρματος Δρομολογητής (Wireless Router) | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Τύπος Συσκευής (Device Enclosure Type): Επιτραπέζιος (Desktop) |  |  |  |  |
|  | Τύπος Λειτουργιών Συσκευής (Device Type): Router, Wi-Fi system mesh (Wireless Router mode, Range Extender mode, Access Point mode, Media bridge mode), 4-port Switch (integrated) |  |  |  |  |
|  | Υποστηριζόμενοι τύποι δικτύωσης: Ενσύρματη (Wired) και Ασύρματη (Wireless) |  |  |  |  |
|  | Πρότυπα δικτύωσης: Fast/Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (WiFi 4), IEEE 802.11ac (WiFi 5), IEEE 802.11ax (WiFi 6) |  |  |  |  |
|  | Kεραίες ασύρματης δικτύωσης: MU-ΜΙΜΟ (τουλάχιστον 2 εσωτερικές και 4 εξωτερικές κεραίες) |  |  |  |  |
|  | Ζώνες συχνοτήτων WiFi: Tri Band { 2.4 GHz (1 band) 2x2 / 5 GHz-1 2x2 & 5 GHz-2 4x4 (2 bands) } |  |  |  |  |
|  | Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων WiFi: IEEE 802.11n έως 300 Mbps (τουλάχιστον), IEEE 802.11n 256QAM έως 400 Mbps (τουλάχιστον), IEEE 802.11ac 1024QAM (5GHZ) έως 867 Mbps (τουλάχιστον), IEEE 802.11ax (5GHZ-1) έως 4333 Mbps (τουλάχιστον), IEEE 802.11ax (5GHZ-2) έως 4804 Mbps (τουλάχιστον) |  |  |  |  |
|  | Υποστηριζόμενες τεχνολογίες WiFi: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), Beamforming: standard-based (explicit) and universal 20/40/80/160 MHz bandwidth, UTF-8 SSID, Wireless scheduler, Airtime fairness, Wireless IPv6 |  |  |  |  |
|  | Επεξεργαστής: Τουλάχιστον διπλού-πυρήνα (dual-core processor) με συχότητα λειτουργίας ≥1.8 GHz |  |  |  |  |
|  | Χωρητικότητα Εσωτερικής Μνήμης: ≥256 MB Flash |  |  |  |  |
|  | Χωρητικότητα Μνήμης RAM: ≥512 MB RAM |  |  |  |  |
|  | Θύρες σύνδεσης: Τουλάχιστον 1x RJ45 for Gigabit BaseT for WAN και 4x RJ45 for Gigabit BaseT for LAN, 1x USB2.0, 1x USB3.0 |  |  |  |  |
|  | Ασφάλεια: WPA3-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise, WPS support, Wi-Fi MAC address filter, RADIUS Server. |  |  |  |  |
|  | Διαχείριση: UPnP, IGMP v1/2/3 snooping, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Port Forwarding, DMZ, Firewall, SSH, System Event Log, LAN Link Aggregation. |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη VPN: IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, PPTP server, OpenVPN server, PPTP client, L2TP client, OpenVPN client. |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη σύνδεσης WAN: IPv4/IPv6, Automatic IP, Static IP, PPPoE (MPPE supported), PPTP, L2TP, Dual WAN, WAN Aggregation, 3G/4G LTE dongle, Android tethering. |  |  |  |  |
|  | LED Indicator: Τουλάχιστον 3x Wi-Fi, 1x Power, 1x LAN, 1x WAN |  |  |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα: Windows 10/11 64bit, Linux, Mac OS X 10.6/10.7/10.8 |  |  |  |  |
|  | Ειδικά Χαρακτηριστικά: Router app, MU-MIMO, TAdaptive QoS, Bandwidth Monitor, Bandwidth Limiter, Traffic Monitor, Real-time Traffic Monitor, Traffic Analyzer, WTFast Gamers Private Network, AiProtection Pro, Router Security Assessment, Malicious site blocking, Two-Way IP, Two-Way IP, Parental Control, Guest Network, VPN server: IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through, PPTP Server, OpenVPN Server, VPN client: PPTP client, L2TP client, OpenVPN client, Enhanced media server (AiPlayer app compatible), AiMesh (Primary AiMesh Router, AiMesh node), AiCloud personal cloud service, IPTV support, Roaming Assist. |  |  |  |  |
|  | Πρόσθετα Χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από δύο (2) καλώδια δικτύου Ethernet (κατά προτίμηση Flat) Cat.7 U/FTP (STP) με ακροδέκτες RJ45, μήκους 10m. |  |  |  |  |
|  | Επιπρόσθετοι όροι |  |  |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ: 2 εργάσιμες ημέρες |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Τόπος, χρόνος παράδοσης, Εγγυήσεις |  |  |  |  |
|  | ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας δύο (2) ετών για όλο τον εξοπλισμό του τμήματος |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

| Α/Α τμήματος | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με αυξημένες δυνατότητες |  | Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΠΔΜ |
| α/α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 1. Επεξεργαστής 16 πυρήνων, 24 threads, συχνότητας τουλάχιστον 2,4GHz, μέγιστης συχνότητας 5,2GHz |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | 2. Μητρική (motherboard) με υποστήριξη για το socket του παραπάνω επεξεργαστή, υποστήριξη τουλάχιστον 128GB RAM, ενσωματωμένη κάρτα γραφικών με μέγιστη κοινή μνήμη 2048ΜΒ, ταχύτητες έως 4800MHz dual channel |  |  |  |  |
|  | 3. Μνήμες RAM χωρητικότητας 128 GB (4x 32GB) τύπου DDR5, συχνότητας τουλάχιστον 5200MHz, για υπολογιστή τύπου desktop, κατάλληλες για χρήση στη παραπάνω motherboard |  |  |  |  |
|  | 4. Τροφοδοτικό 750W με τουλάχιστον 80% βαθμό απόδοσης |  |  |  |  |
|  | 5. Δίσκος SSD 1ΤΒ SATA M.2 με ταχύτητα ανάγνωσης τουλάχιστον 550MB/s και ταχύτητα εγγραφής 520MB/s |  |  |  |  |
|  | 6. Κουτί Η/Υ πύργος midi με υποστήριξη για μητρικές τύπου ΑΤΧ, mini ITX, uATX, Micro ATX, συμβατό με υδρόψυξη |  |  |  |  |
|  | 7. Κάρτα γραφικών με μέγιστη ανάλυση 7680x4320 εικονοστοιχεία, ταχύτητα επεξεργαστή τουλάχιστον 1800MHz, χωρητικότητα μνήμης 6GB τύπου GDDR6 ταχύτητας 12000 MHz, 192 bit |  |  |  |  |
|  | 8. Οθόνη με διαγώνιο τουλάχιστον 24 ίντσες, ανάλυση 1920x1080, χρόνος απόκρισης 1 ms, ηχεία τουλάχιστον 2.5 W x 2 – 1 year zero pixel warranty |  |  |  |  |
|  | 9. Σετ περιφερειακών (πληκτρολόγιο και ποντίκι), τύπος σύνδεσης USB |  |  |  |  |
|  | 10. Microsoft Windows 10 Ελληνικά 64bit |  |  |  |  |
|  | 11. Υδρόψυξη κατάλληλη για τοποθέτηση στο παραπάνω κουτί Η/Υ, με 3 ανεμιστήρες, Power pump < 4.10W - Θόρυβο < 15.0 ~ 35.0 Dba |  |  |  |  |
|  | 12. Network Area Storage (NAS) με υποστήριξη 2 x 3.5-inch/2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s, 3 x USB 2.0 port & 2 x USB 3.2 Gen 1 port, και 1xHDMI 1080p, να συμπεριλαμβάνει σκληρούς δίσκους δίσκους 2X2TB |  |  |  |  |
|  | Τόπος, χρόνος παράδοσης, Εγγυήσεις |  |  |  |  |
|  | Τόπος παράδοσης: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΠΔΜ Χρόνος παράδοσης: τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού Εγγυήσεις: ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ενός (1) έτους |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

| Α/Α τμήματος | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Η/Υ υψηλών προδιαγραφών |  | Τμήμα Χημικών Μηχανικών Π.Δ.Μ. Εργαστήριο Δ.Α.Π.Α. Κοζάνη |
| α/α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 11.1 | Σταθερός Η/Υ με οθόνη |  |  |  |  |
|  | Σταθερός Η/Υ | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά Η κατασκευή και η συναρμολόγηση κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001 |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Τύπου MIDI- Tower |  |  |  |  |
|  | Κατ' ελάχιστο επεξεργαστής Intel® Core™ i5-10400 10ης γενιάς ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης |  |  |  |  |
|  | Μνήμη RAM DDR4 2666MHz ≥ 16GB |  |  |  |  |
|  | Κατ' ελάχιστο κάρτα Γραφικών Intel® UHD 630 με κοινή μνήμη γραφικών ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης |  |  |  |  |
|  | Σκληρός Δίσκος SSD, M.2 2242 NVMe |  |  |  |  |
|  | Sequential Read Speed Up to 3,500 MB/sec |  |  |  |  |
|  | Sequential Write Speed Max. 3,300 MB/sec ≥250 GB |  |  |  |  |
|  | Μητρική Κάρτα |  |  |  |  |
|  | · Raid 0, 1, 5, 10 |  |  |  |  |
|  | · PCI Express (x16, x8) ≥2 |  |  |  |  |
|  | · SATA 6Gb/s ≥ 6 |  |  |  |  |
|  | · Κάρτα ήχου HD, υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου |  |  |  |  |
|  | · 1 x M.2_1 socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode) |  |  |  |  |
|  | · 1 x M.2_2 socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode) |  |  |  |  |
|  | · 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port(s) (1 x USB Type-C) |  |  |  |  |
|  | · 6 x USB 3.2 Gen 1 |  |  |  |  |
|  | · 1 x DisplayPort, 1 x HDMI |  |  |  |  |
|  | Κάρτα δικτύου RJ45 10/100/1000 |  |  |  |  |
|  | Μονάδα οπτικού δίσκου DVD +/-RW |  |  |  |  |
|  | Θύρες διασύνδεσης εμπρός: USB 3.0 ≥ 2, headphone / microphone combo jack (3.5mm) ≥ 1, x2 Tool-free removable ODD covers, Removable front fascia |  |  |  |  |
|  | Θύρες διασύνδεσης πίσω: USB 3.2 Gen 2x2 port(s) (1 x USB Type-C®) (≥ 1) |  |  |  |  |
|  | USB 3.2 Gen 1 ( ≥ 6 ) |  |  |  |  |
|  | Ethernet (RJ-45) (≥ 1 ) |  |  |  |  |
|  | DisplayPort & HDMI (≥ 1 ) |  |  |  |  |
|  | Microsoft Optical mouse & Multimedia keyboard GR |  |  |  |  |
|  | Ισχύς-απόδοση τροφοδοτικού 650W 80+Bronze ιδίου κατασκευαστή με το Case |  |  |  |  |
|  | · MTBF hours 100.000 Hours |  |  |  |  |
|  | · OVP (Over Voltage) |  |  |  |  |
|  | · UVP (Under Voltage) |  |  |  |  |
|  | · SCP (Short Circuit) |  |  |  |  |
|  | · OTP (Over Temp) |  |  |  |  |
|  | · OPP (Over Power) |  |  |  |  |
|  | Προεγκατεστημένα MS Windows 10 pro 64 |  |  |  |  |
|  | Όλο το απαραίτητο υλικό/λογισμικό που είναι αναγκαίο για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του (καλώδια, connectors, drivers κλπ.) |  |  |  |  |
|  | Οθόνη υπολογιστή 23.8-inch panel Type VA | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οθόνη υπολογιστή 23.8-inch panel Type VA |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο |  |  |  |  |
|  | Pixel Pitch 0.2745 x 0.2745 mm |  |  |  |  |
|  | Γωνία θέασης (H x V @ CR 10:1) - ≥ 178° / 178° |  |  |  |  |
|  | Αντίθεση ≥ 1000:1 |  |  |  |  |
|  | Χρόνος απόκρισης ≤ 6ms |  |  |  |  |
|  | Ανάλυση ≥ 1920 x 1080 |  |  |  |  |
|  | Είσοδος σήματος : VGA, HDMI, |  |  |  |  |
|  | Φωτεινότητα (τυπική) ≥ 250 cd/m² |  |  |  |  |
|  | Ρυθμιστικές εγκρίσεις : CE, RoHS (EU 2002/95/EC), |  |  |  |  |
|  | Συμπεριλαμβανόμενα καλώδια : Καλώδιο ρεύματος AC, Καλώδιο σύνδεσης με τον Η/Υ |  |  |  |  |
| 11.2 | Σταθερός Η/Υ με 2 οθόνες |  |  |  |  |
|  | Σταθερός Η/Υ | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά Η κατασκευή και η συναρμολόγηση κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001 |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Τύπου MIDI- Tower |  |  |  |  |
|  | Κατ'ελάχιστο επεξεργαστής Intel® Core™ i7-10700 10ης γενιάς ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης |  |  |  |  |
|  | Μνήμη RAM DDR4 2666MHz ≥ 32GB |  |  |  |  |
|  | Κατ΄ελάχιστο κάρτα Γραφικών Intel® UHD 630 με κοινή μνήμη γραφικών ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης |  |  |  |  |
|  | 1. Σκληρός Δίσκος SSD, M.2 2242 NVMe 250GB |  |  |  |  |
|  | Sequential Read Speed Up to 3,500 MB/sec |  |  |  |  |
|  | Sequential Write Speed Max. 3,300 MB/sec |  |  |  |  |
|  | 2. Σκληρός Δίσκος HDD ≥ 2TB " |  |  |  |  |
|  | Μητρική Κάρτα |  |  |  |  |
|  | · Raid 0, 1, 5, 10 |  |  |  |  |
|  | · PCI Express (x16, x8) ≥2 |  |  |  |  |
|  | · SATA 6Gb/s ≥ 6 |  |  |  |  |
|  | · Κάρτα ήχου HD, υποδοχή ακουστικών/ μικροφώνου |  |  |  |  |
|  | · 1 x M.2_1 socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode) |  |  |  |  |
|  | · 1 x M.2_2 socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode) |  |  |  |  |
|  | · 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port(s) (1 x USB Type-C) |  |  |  |  |
|  | · 6 x USB 3.2 Gen 1 |  |  |  |  |
|  | · 1 x DisplayPort, 1 x HDMI |  |  |  |  |
|  | Κάρτα δικτύου RJ45 10/100/1000 |  |  |  |  |
|  | Μονάδα οπτικού δίσκου DVD +/-RW |  |  |  |  |
|  | Θύρες διασύνδεσης εμπρός: |  |  |  |  |
|  | • USB 3.0 ≥ 2 |  |  |  |  |
|  | • headphone / microphone combo jack (3.5mm) ≥ 1 |  |  |  |  |
|  | • x2 Tool-free removable ODD covers |  |  |  |  |
|  | • Removable front fascia |  |  |  |  |
|  | Θύρες διασύνδεσης πίσω: |  |  |  |  |
|  | USB 3.2 Gen 2x2 port(s) (1 x USB Type-C®) ≥ 1 |  |  |  |  |
|  | USB 3.2 Gen 1 ≥ 6 |  |  |  |  |
|  | Ethernet (RJ-45) ≥ 1 |  |  |  |  |
|  | DisplayPort & HDMI ≥ 1 |  |  |  |  |
|  | Microsoft Optical mouse & Multimedia keyboard GR |  |  |  |  |
|  | Ισχύς- απόδοση τροφοδοτικού 650W 80+Bronze ιδίου κατασκευαστή με το Case |  |  |  |  |
|  | · MTBF hours 100.000 Hours |  |  |  |  |
|  | · OVP (Over Voltage) |  |  |  |  |
|  | · UVP (Under Voltage) |  |  |  |  |
|  | · SCP (Short Circuit) |  |  |  |  |
|  | · OTP (Over Temp) |  |  |  |  |
|  | · OPP (Over Power) |  |  |  |  |
|  | Προεγκατεστημένα MS Windows 10 pro 64 |  |  |  |  |
|  | Όλο το απαραίτητο υλικό/λογισμικό που είναι αναγκαίο για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του (καλώδια, connectors, drivers κλπ.) |  |  |  |  |
|  | Οθόνη υπολογιστή | 2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 23.8-inch panel Type 3-side NearEdgeless In-Plane Switching |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο |  |  |  |  |
|  | · Pixel Pitch 0.2745 x 0.2745 mm |  |  |  |  |
|  | · 4 x USB 3.2 Gen1 (1 x BC 1.2) |  |  |  |  |
|  | · Tilt Angle (front/back) -5° / 35° |  |  |  |  |
|  | · Pivot -90° / 90° |  |  |  |  |
|  | · Lift (max. range)150 mm |  |  |  |  |
|  | · Swivel Angle (left/right) +45° / -45° |  |  |  |  |
|  | Γωνία θέασης (H x V @ CR 10:1) ≥ 178° / 178° |  |  |  |  |
|  | Αντίθεση ≥ 1000:1 |  |  |  |  |
|  | Χρόνος απόκρισης ≤ 6ms |  |  |  |  |
|  | Ανάλυση ≥ 1920 x 1080 |  |  |  |  |
|  | Είσοδος σήματος : VGA, HDMI, DP |  |  |  |  |
|  | Φωτεινότητα (τυπική)≥ 250 cd/m² |  |  |  |  |
|  | Ρυθμιστικές εγκρίσεις : CE, RoHS (EU 2002/95/EC), ENERGY STAR |  |  |  |  |
|  | Συμπεριλαμβανόμενα καλώδια : Καλώδιο ρεύματος AC, Καλώδιο σύνδεσης με τον Η/Υ |  |  |  |  |
| 11.3 | Σταθερός Η/Υ υψηλών επιδόσεων με 2 οθόνες |  |  |  |  |
|  | Σταθερός Η/Υ υψηλών επιδόσεων | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά Η κατασκευή και η συναρμολόγηση κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001 |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Τύπου MIDI- Tower |  |  |  |  |
|  | Κατ΄ελάχιστο επεξεργαστής Intel® Core™ i9-10850Κ 10ης γενιάς ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης |  |  |  |  |
|  | Μνήμη RAM DDR4 2666MHz ≥ 64GB |  |  |  |  |
|  | Κάρτα Γραφικών |  |  |  |  |
|  | · Memory Interface 192-BIT |  |  |  |  |
|  | · Digital Max Resolution:7680x4320 |  |  |  |  |
|  | · Memory Speed 14002Mhz |  |  |  |  |
|  | · Video Memory 6GB DDR6 |  |  |  |  |
|  | · Engine Clock Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock: 1845 MHz, GPU Base Clock: 1530 MHz |  |  |  |  |
|  | · CUDA Core 1408 |  |  |  |  |
|  | 1. Σκληρός Δίσκος SSD, M.2 2242 NVMe 500GB |  |  |  |  |
|  | Sequential Read Speed Up to 3,500 MB/sec |  |  |  |  |
|  | Sequential Write Speed Max. 3,300 MB/sec |  |  |  |  |
|  | 2. Σκληρός Δίσκος HDD ≥4TB |  |  |  |  |
|  | Μητρική Κάρτα |  |  |  |  |
|  | · Raid 0, 1, 5, 10 |  |  |  |  |
|  | · PCI Express (x16, x8) ≥2 |  |  |  |  |
|  | · SATA 6Gb/s ≥ 6 |  |  |  |  |
|  | · Κάρτα ήχου HD, υποδοχή ακουστικών/ μικροφώνου |  |  |  |  |
|  | · 1 x M.2_1 socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode) |  |  |  |  |
|  | · 1 x M.2_2 socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode) |  |  |  |  |
|  | · 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port(s) (1 x USB Type-C) |  |  |  |  |
|  | · 6 x USB 3.2 Gen 1 |  |  |  |  |
|  | · 1 x DisplayPort, 1 x HDMI |  |  |  |  |
|  | Κάρτα δικτύου RJ45 10/100/1000 |  |  |  |  |
|  | Μονάδα οπτικού δίσκου DVD +/-RW |  |  |  |  |
|  | Θύρες διασύνδεσης εμπρός: |  |  |  |  |
|  | USB 3.0 ≥ 2 |  |  |  |  |
|  | headphone / microphone combo jack (3.5mm) ≥ 1 |  |  |  |  |
|  | x2 Tool-free removable ODD covers |  |  |  |  |
|  | Removable front fascia |  |  |  |  |
|  | Θύρες διασύνδεσης πίσω: |  |  |  |  |
|  | USB 3.2 Gen 2x2 port(s) (1 x USB Type-C®) ≥ 1 |  |  |  |  |
|  | USB 3.2 Gen 1 ≥ 6 |  |  |  |  |
|  | Ethernet (RJ-45) ≥ 1 |  |  |  |  |
|  | DisplayPort & HDMI ≥ 1 |  |  |  |  |
|  | Microsoft Optical mouse & Multimedia keyboard GR |  |  |  |  |
|  | LOGITECH Webcam C525, HD |  |  |  |  |
|  | LOGITECH Speaker Z130, 2.0 |  |  |  |  |
|  | Ισχύς- απόδοση τροφοδοτικού 650W 80+Bronze ιδίου κατασκευαστή με το Case |  |  |  |  |
|  | · MTBF hours 100.000 Hours |  |  |  |  |
|  | · OVP (Over Voltage) |  |  |  |  |
|  | · UVP (Under Voltage) |  |  |  |  |
|  | · SCP (Short Circuit) |  |  |  |  |
|  | · OTP (Over Temp) |  |  |  |  |
|  | · OPP (Over Power) |  |  |  |  |
|  | Προεγκατεστημένα MS Windows 10 pro 64 |  |  |  |  |
|  | Όλο το απαραίτητο υλικό/λογισμικό που είναι αναγκαίο για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του (καλώδια, connectors, drivers κλπ.) |  |  |  |  |
|  | Οθόνη υπολογιστή | 2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 23.8-inch panel Type 3-side NearEdgeless In-Plane Switching |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο |  |  |  |  |
|  | · Pixel Pitch 0.2745 x 0.2745 mm |  |  |  |  |
|  | · 4 x USB 3.2 Gen1 (1 x BC 1.2) |  |  |  |  |
|  | · Tilt Angle (front/back) -5° / 35° |  |  |  |  |
|  | · Pivot -90° / 90° |  |  |  |  |
|  | · Lift (max. range)150 mm |  |  |  |  |
|  | · Swivel Angle (left/right) +45° / -45° |  |  |  |  |
|  | Γωνία θέασης (H x V @ CR 10:1) ≥ 178° / 178° |  |  |  |  |
|  | Αντίθεση ≥ 1000:1 |  |  |  |  |
|  | Χρόνος απόκρισης ≤ 6ms |  |  |  |  |
|  | Ανάλυση ≥ 1920 x 1080 |  |  |  |  |
|  | Είσοδος σήματος : VGA, HDMI, DP |  |  |  |  |
|  | Φωτεινότητα (τυπική) ≥ 250 cd/m² |  |  |  |  |
|  | Ρυθμιστικές εγκρίσεις : CE, RoHS (EU 2002/95/EC), ENERGY STAR |  |  |  |  |
|  | Συμπεριλαμβανόμενα καλώδια : Καλώδιο ρεύματος AC, Καλώδιο σύνδεσης με τον Η/Υ |  |  |  |  |
| 11.4 | Φορητός Η/Υ με ενσωματωμένη γραφίδα | 3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γενικά χαρακτηριστικά |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Διεθνούς κατασκευαστικού οίκου ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης Το προτεινόμενο σύστημα είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 18 μήνες. |  |  |  |  |
|  | Μέγεθος οθόνης 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits AR (anti-reflection), Touch |  |  |  |  |
|  | · Magnesium / Aluminium (Top), GFRP (Bottom) |  |  |  |  |
|  | · active pen for multi-touch display, on-board rechargeable |  |  |  |  |
|  | Κατ'ελάχιστο επεξεργαστής Intel® Core™ i7-10510U 10ης γενιάς ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης |  |  |  |  |
|  | Μνήμη RAM DDR4 2666MHz ≥ 16GB |  |  |  |  |
|  | Κατ΄ελάχιστο κάρτα Γραφικών Intel® UHD 630 με κοινή μνήμη γραφικών ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης |  |  |  |  |
|  | Σκληρός Δίσκος SSD, M.2 2242 PCIe NVMe 3.0x2 |  |  |  |  |
|  | Κάρτα ήχου HD, ενσωματωμένα ηχεία, υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου |  |  |  |  |
|  | Κάρτα δικτύου RJ45 10/100/1000 μέσω Adapter |  |  |  |  |
|  | Βάρος ≤1.45 κιλά |  |  |  |  |
|  | Θύρες διασύνδεσης |  |  |  |  |
|  | USB 3.1 Gen 1 ≥ 2 |  |  |  |  |
|  | USB 3.1 Type-C Gen 1 ≥ 2 |  |  |  |  |
|  | HDMI 1.4b ≥ 1 |  |  |  |  |
|  | Headphone / microphone combo jack ≥ 1 |  |  |  |  |
|  | MicroSD card reader |  |  |  |  |
|  | Αναγνώστης δακτυλικού αποτυπώματος, dTPM 2.0 chip |  |  |  |  |
|  | Bluetooth®️ 5.1 |  |  |  |  |
|  | Ελληνικό πληκτρολόγιο με backlight |  |  |  |  |
|  | Κάμερα 720p με κάλυμα |  |  |  |  |
|  | WLAN Intel Wireless-AC 9560, Wi-Fi 2x2 802.11ac + |  |  |  |  |
|  | Μπαταρία ≥ 46Wh |  |  |  |  |
|  | Προεγκατεστημένα MS Windows 10 pro 64 Περιβαλλοντικά πρότυπα EPEATGold; ENERGY STAR 8.0; TCO Certified; RoHS-compliant |  |  |  |  |
|  | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |  |
|  | Τόπος παράδοσης: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ.Μ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δ.Α.Π.Α. ΚΟΖΑΝΗ Χρόνος Παράδοσης: τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού Εγγυήσεις: O προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή Καλής λειτουργίας ενός (1) έτους, για όλο τον εξοπλισμό του τμήματος. |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

| Α/Α τμήματος | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Φορητοί Υπολογιστές/οθόνες/μνήμες |  | Εργαστήριο Βιοϋλικών και Υπολογιστικής Μηχανικής, Πολυτεχνική Σχολή ΖΕΠ Κοζάνης |
| α/α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 12.1 | Φορητός Υπολογιστής #1 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οθόνη Liquid Retina 13,6 ιντσών (διαγώνιος) με οπίσθιο φωτισμό LED και τεχνολογία IPS,1, εγγενή ανάλυση 2560x1664 με πυκνότητα 224 pixels ανά ίντσα και υποστήριξη για 1 δισεκατομμύρια χρώματα, Φωτεινότητα 500 nits και ευρεία χρωματική γκάμα (P3) με τεχνολογία True Tone |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Επεξεργαστής: Μ2 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας, 8-πύρηνη GPU, 16-πύρηνο Neural Engine και εύρος ζώνης μνήμης 100 GB/s. |  |  |  |  |
|  | Μνήμη 16 GB RAM και σκληρό δίσκο χωρητικότητα 512 GB. |  |  |  |  |
|  | Με μπαταρία πολυμερών λιθίου 52,6 watt ανά ώρα για έως και 15 ώρες ασύρματη χρήση στο δίκτυο. |  |  |  |  |
|  | Θύρες και περιφερειακά: Θύρα φόρτισης με μαγνητική συγκράτηση του καλωδίου φόρτισης, Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm, Δύο θύρες Thunderbolt / USB 4 (για υποστήριξη Φόρτιση, DisplayPort, Thunderbolt 3 (έως 40 Gb/s), USB 4 έως 40 Gb/s και USB 3.1 Gen 2 έως και 10 Gb/s) |  |  |  |  |
|  | Πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό, trackpad με δυνατότητα Force κλικ, επιταχυντών, σχεδίασης με ευαισθησία στην πίεση και κινήσεων Multi-Touch. |  |  |  |  |
|  | Συνδεσμολογία: Ασύρματη δικτύωση Wi-Fi 6 802.11ax, Συμβατότητα με IEEE 802.11a/b/g/n/ac και Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth 5.0. |  |  |  |  |
|  | Μεταλλικό πλαίσιο με κάμερα με ανάλυση 1080p και Ηχοσύστημα τεσσάρων ηχείων |  |  |  |  |
|  | Μέγιστες διαστάσεις: 305mm x 215mm x 11.5mm και βάρος κάτω από 1.250g |  |  |  |  |
| 12.2 | Φορητός Υπολογιστής #2 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οθόνη Liquid Retina 13,6 ιντσών (διαγώνιος) με οπίσθιο φωτισμό LED και τεχνολογία IPS,1, εγγενή ανάλυση 2560x1664 με πυκνότητα 224 pixels ανά ίντσα και υποστήριξη για 1 δισεκατομμύρια χρώματα, Φωτεινότητα 500 nits και ευρεία χρωματική γκάμα (P3) με τεχνολογία True Tone |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Επεξεργαστής: Μ2 8-πύρηνη CPU με 4 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας, 10-πύρηνη GPU, 16-πύρηνο Neural Engine και εύρος ζώνης μνήμης 100 GB/s. |  |  |  |  |
|  | Μνήμη 24 GB RAM και σκληρό δίσκο χωρητικότητα 1ΤΒ. |  |  |  |  |
|  | Με μπαταρία πολυμερών λιθίου 52,6 watt ανά ώρα για έως και 15 ώρες ασύρματη χρήση στο δίκτυο. |  |  |  |  |
|  | Θύρες και περιφερειακά: Θύρα φόρτισης με μαγνητική συγκράτηση του καλωδίου φόρτισης, Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm, Δύο θύρες Thunderbolt / USB 4 (για υποστήριξη Φόρτιση, DisplayPort, Thunderbolt 3 (έως 40 Gb/s), USB 4 έως 40 Gb/s και USB 3.1 Gen 2 έως και 10 Gb/s) |  |  |  |  |
|  | Πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό, trackpad με δυνατότητα Force κλικ, επιταχυντών, σχεδίασης με ευαισθησία στην πίεση και κινήσεων Multi-Touch. |  |  |  |  |
|  | Συνδεσμολογία: Ασύρματη δικτύωση Wi-Fi 6 802.11ax, Συμβατότητα με IEEE 802.11a/b/g/n/ac και Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth 5.0. |  |  |  |  |
|  | Μεταλλικό πλαίσιο με κάμερα με ανάλυση 1080p και Ηχοσύστημα τεσσάρων ηχείων |  |  |  |  |
|  | Μέγιστες διαστάσεις: 305mm x 215mm x 11.5mm και βάρος κάτω από 1.250g |  |  |  |  |
| 12.3 | Φορητός Υπολογιστής #3 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οθόνη: 17 ιντσών (διαγώνιος), Anti-Glare Display, 100% sRGB, 500nits, Contrast Ratio 1650:1, Ανάλυση Οθόνης 1920x1200 |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Επεξεργαστής: Intel Core i9, 8 πυρήνων, μοντέλο επεξεργαστή i9-11950H (Turbo Boost 5.00GHz, 24MB Cache, 11th Gen Tiger Lake, 8 Cores / 16 Threads), |  |  |  |  |
|  | Μνήμη: 64 GB RAM, τύπου DDR4 και συχνότητα χρονισμού 3200MHz |  |  |  |  |
|  | Σκληρό δίσκο χωρητικότητας 1ΤΒ, τύπου SSD. |  |  |  |  |
|  | Με μπαταρία Ιόντων λιθίου, 6 στοιχείων, 97Wh |  |  |  |  |
|  | Κάρτα Γραφικών : Nvidia GeForce, μοντέλο Quadro RTX A3000 6GB |  |  |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα: 2x Thunderbolt 4.0 Type-C // SD card reader // Headphone jack // Lock slot // 2x Thunderbolt 4.0 Type-C, MicroSD Card Reader |  |  |  |  |
|  | Συνδεσμολογία: WiFi a/b/g/n + AC - Intel AΧ201 Wi-Fi 6 up to 2400 Mbps Bluetooth V 5.2, 4x Thunderbolt 4 (USB Type C) |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη Δικτύου: WiFi a/b/g/n + AC - Intel AΧ201 Wi-Fi 6 up to 2400 Mbps Bluetooth V 5.2 |  |  |  |  |
|  | Μέγιστες διαστάσεις: 375mm x 250mm x 14mm και βάρος κάτω από 2.500g |  |  |  |  |
| 12.4 | Tablet #1 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οθόνη Multi-Touch οπίσθιου φωτισμού mini-LED 12,9 ιντσών (διαγώνιος), Χαρακτηριστικά οθόνης: Ανάλυση 2732x2048 με πυκνότητα 264 pixels ανά ίντσα (ppi), Τεχνολογία ProMotion, Οθόνη ευρείας χρωματικής γκάμας (P3), Οθόνη True Tone, Ελαιοφοβική επίστρωση για προστασία από δαχτυλιές, Οθόνη με τεχνολογία full lamination, Επίστρωση για μείωση της αντανάκλασης, Αντανάκλαση 1,8%, Φωτεινότητα SDR: 600 nits το μέγιστο |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Μεταλλικό πλαίσιο. |  |  |  |  |
|  | Επεξεργαστής: M1 με 4 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας, Οκταπύρηνη GPU με 16-πύρηνο Neural Engine. |  |  |  |  |
|  | Μνήμη 8 GB RAM και σκληρό δίσκο χωρητικότητα 256 GB. |  |  |  |  |
|  | Κάμερες: Κάμερα με ευρυγώνιο φακό (12 MP, διάφραγμα ƒ/1,8 με αυτόματη εστίαση με τεχνολογία Focus Pixels) και κάμερα με υπερευρυγώνιο φακό (10 MP, διάφραγμα ƒ/2,4 και οπτικό πεδίο 125°), 2x οπτικό zoom out, με έως 5x ψηφιακό zoom, φωτεινότερο φλας True Tone, Έξυπνο HDR 3 και αυτόματη σταθεροποίηση εικόνας. Κάμερα TrueDepth (2 MP με υπερευρυγώνιο φακό, οπτικό πεδίο 122° και διάφραγμα ƒ/2,4) |  |  |  |  |
|  | Θύρες και περιφερειακά: τουλάχιστον 4 ηχεία και 5 μικρόφωνα, μαγνητική φόρτιση γραφίδας, Υποδοχή Nano-SIM για συνδεσιμότητα 5G, Smart Connector για σύνδεση σε πληκτρολόγιο, θύρα Thunderbolt / USB 4, 802.11ax Wi-Fi 6, ταυτόχρονα δύο ζώνες (2,4 GHz και 5 GHz), HT80 με MIMO και τεχνολογία Bluetooth 5.0. Σαρωτής LiDAR, Γυροσκόπιο τριών αξόνων, Αξελερόμετρο, Βαρόμετρο, Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος και Ενσωματωμένο GPS/GNSS. |  |  |  |  |
|  | Μέγιστες διαστάσεις: 290mm x215 mm x 7mm και βάρος κάτω από 690 g |  |  |  |  |
| 12.5 | Tablet #2 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με οθόνη αφής Multi-Touch οπίσθιου φωτισμού LED 11 ιντσών, με τεχνολογία IPS και δυνατότητα χρήσης γραφίδας. Χαρακτηριστικά οθόνης: Ανάλυση 2388x1668 με πυκνότητα 264 pixels ανά ίντσα (ppi), Τεχνολογία ProMotion, Οθόνη ευρείας χρωματικής γκάμας (P3), Οθόνη True Tone, Ελαιοφοβική επίστρωση για προστασία από δαχτυλιές με τεχνολογία full lamination, Επίστρωση για μείωση της αντανάκλασης και αντανάκλαση 1,8%, Φωτεινότητα SDR: 600 nits (μέγιστο). Μεταλλικό πλαίσιο. Επεξεργαστής: M1 με 4 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας, Οκταπύρηνη GPU με 16-πύρηνο Neural Engine. Μνήμη 8 GB RAM και σκληρό δίσκο χωρητικότητα 256 GB. Κάμερες: Κάμερα με ευρυγώνιο φακό (12 MP, διάφραγμα ƒ/1,8 με αυτόματη εστίαση με τεχνολογία Focus Pixels) και κάμερα με υπερευρυγώνιο φακό (10 MP, διάφραγμα ƒ/2,4 και οπτικό πεδίο 125°), 2x οπτικό zoom out, με έως 5x ψηφιακό zoom, φωτεινότερο φλας True Tone, Έξυπνο HDR 3 και αυτόματη σταθεροποίηση εικόνας. Κάμερα TrueDepth (2 MP με υπερευρυγώνιο φακό, οπτικό πεδίο 122° και διάφραγμα ƒ/2,4) Θύρες και περιφερειακά: τουλάχιστον 4 ηχεία και 5 μικρόφωνα, μαγνητική φόρτιση γραφίδας, Υποδοχή Nano SIM για συνδεσιμότητα 5G, Smart Connector για σύνδεση σε πληκτρολόγιο, θύρα Thunderbolt / USB 4, 802.11ax Wi Fi 6, ταυτόχρονα δύο ζώνες (2,4 GHz και 5 GHz), HT80 με MIMO και τεχνολογία Bluetooth 5.0. Σαρωτής LiDAR, Γυροσκόπιο τριών αξόνων, Αξελερόμετρο, Βαρόμετρο, Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος και Ενσωματωμένο GPS/GNSS. Μέγιστες διαστάσεις: 250mm x180mm x 6mm και βάρος κάτω από 470g Συνοδευόμενο από γραφίδα (με μέγιστες διαστάσεις/βάρος 170 mm x 8.9 mm και 21g αντίστοιχα, συνδεσιμότητα Bluetooth και δυνατότητα μαγνητική σύνδεσης/φόρτισης με την ταμπλέτα) και πληκτρολόγιο (με μαγνητική προσκόλληση στην ταμπλέτα, δυνατότητα φόρτισης της μέσω USB-C, Προσαρμογή ρυθμίσεων επιφάνειας αφής και φωτεινότητας πληκτρολογίου και Προσαρμογή της γωνίας θέασης) |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 12.6 | Οθόνη Υπολογιστή #1 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οθόνη 23,8 ιντσών (διαγώνιος), IPS panel με ενσωματωμένα ηχεία. Ανάλυση : 1920x1080 Aspect Ratio: 16:9 Φωτεινότητα: 250cd/m² Λόγος Αντίθεσης: 1000:1, 20000000:1 (δυναμική) Γωνία Θέασης : 178° / 178° Χρόνος Απόκρισης : 5 ms Ρυθμός Ανανέωσης : 60 Hz Υποστήριξη χρώματος : 16.7 million colours Είσοδοι Σύνδεσης : μέσω VGA, HDMI και DisplayPort. Διαστάσεις : 54 x 20 x 41cm |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 12.7 | Οθόνη Υπολογιστή #2 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οθόνη 23,8 ιντσών (διαγώνιος), VA panel. Ανάλυση : 1920x1080 Aspect Ratio: 16:9 Φωτεινότητα: 250cd/m² Λόγος Αντίθεσης: 1000:1 Γωνία Θέασης : 178° / 178° Χρόνος Απόκρισης : 1ms VRB Ρυθμός Ανανέωσης : 75 Hz Υποστήριξη χρώματος : 16.7 million colours Είσοδοι Σύνδεσης : μέσω VGA (D-Sub), HDMI Διαστάσεις : 61 x 53 x 30cm |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 12.8 | Μνήμη RAM σταθερού υπολογιστή #1 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Registered Χωρητικότητα: 32 GB Τύπος: DDR4 Συχνότητα: 2133 MHz Μέγεθος: DIMM Πλήθος modules: 2 CAS Latency: 13 Pin: 288 |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 12.9 | Μνήμη RAM σταθερού υπολογιστή #2 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Registered Χωρητικότητα: 32 GB Τύπος: DDR4 Συχνότητα: 3200 MHz Μέγεθος: DIMM Πλήθος modules: 2 CAS Latency: 16 Pin: 288 |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |  |
|  | Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Βιοϋλικών και Υπολογιστικής Μηχανικής, Πολυτεχνική Σχολή ΖΕΠ Κοζάνης Χρόνος Παράδοσης: τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού Εγγυήσεις: O προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή Καλής λειτουργίας ενός (1) έτους, για όλο το εξοπλισμό του τμήματος 12. |  | ΝΑΙ |  |  |